## Slide 1
RESEARCH SLIDE REPORT
Arm/RISC-V TEE、CCA/CoVE、内存与 I/O 数据路径的技术演进
硬件辅助机密计算
与可信 I/O 安全综述
面向体系结构、系统安全与云基础设施的研究型技术演进报告
15
技术方向
覆盖 CPU TEE 到可信设备路径
45
代表材料
规范、系统论文与 SoK 分层引用
260
页
封面、总览、方向页与总结
E0-E5
证据体系
每页保留 claim boundary
报告主线
01
TEE 分类
02
Arm CCA
03
RISC-V CoVE
04
内存与 I/O
05
DPU / SmartNIC
硬件安全研究综述
001

## Slide 2
报告定位
Method
平台管理者不可信，但仍掌握 CPU 调度、内存、I/O 和设备资源。
核心问题
host 仍控制调度、页表、DMA、interrupt 与设备分配。
机密计算要把访问控制下沉到硬件边界与证明链。
报告范围
Arm TrustZone / CCA / RME / RMM。
RISC-V primitives、TEE lineage、CoVE / AP-TEE。
Memory、CXL、PCIe IDE、SPDM、DPU、SmartNIC。
阅读主线
TEE taxonomy -> Arm CCA / RISC-V CoVE。
Memory ownership -> I/O fabric -> trusted device interface。
SPDM / TDISP / IDE -> DPU / SmartNIC / storage endpoint。
总览 | 报告定位
002

## Slide 3
证据边界
E0-E5
所有机制和实验结论都必须落在证据等级允许的范围内。
E0
规范性机制、状态、接口和术语；没有独立实验时写“规范，无新实验”。
E1
同行评审系统论文可支撑系统设计、实现和实验结果，但限定在论文 threat model 和 workload 内。
E2
SoK/Survey 用于 taxonomy、覆盖范围和 related-work framing；机制结论回到原论文或规范。
E3
emerging direction 与草案状态；显式标注 draft/not ratified。
E4/E5
厂商材料或来源受限材料只支撑产品行为、工程背景或研究线索。
总览 | 证据边界
003

## Slide 4
方向索引
Method
15 个技术方向按保护对象、资源管理者、证据链和设备边界展开。
TEE 基础与 Arm 路线
01-05
TEE taxonomy；TrustZone；Arm CCA/RME/RMM；部署与 I/O 边界
Attestation 与 RISC-V 基础
06-10
RATS/boot/lifecycle；RISC-V primitives；TEE lineage；CoVE/AP-TEE；CoVE-IO
Memory / Fabric / Protocol
11-13
Memory encryption/integrity；CXL/PCIe IDE/RDMA；SPDM/TDISP/TLS+RA
Accelerator / DPU / SmartNIC
14-15
GPU/FPGA/DPU confidential offload；trusted NIC；secure storage path
全局总结
结尾
证据边界、研究空白、工程落地优先级
总览 | 方向索引
004

## Slide 5
01
DIRECTION
硬件辅助 TEE taxonomy
用 SoK/Survey 固定 design space，避免把 SGX、SEV、TrustZone、CCA、CoVE 和 accelerator TEE 混成产品罗列。
主讲材料
SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments
E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor
A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments
E2 survey / Background substrate
SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs
E2 / Background substrate
方向开场 | 硬件辅助 TEE taxonomy | 01 / 15 方向
005

## Slide 6
方向开场
硬件辅助 TEE taxonomy：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
01 的任务不是罗列 SGX、SEV、TrustZone、CCA、CoVE，而是建立一张能解释 protected object、resource manager、evidence chain 和 device boundary 的总分类图。
内容说明
01
TEE 的共同问题是：远程用户不信任平台管理者，但平台仍要调度 CPU、分配内存、处理 I/O，并给 verifier 提供可信证据。
02
本方向用 Li 2024 固定通用 server-side TEE runtime taxonomy，用 Boubakri 2025 补 RISC-V 开放 ISA 谱系，用 Wang/Huang 2026 补 accelerator/device TEE 边界。
03
三篇都是 SoK/Survey，因此只作为 design-space anchor；具体平台机制、协议状态和性能数字仍回到原始论文或官方规范。
04
讲法上先建立分类轴，再进入后续章节的 Arm CCA、RISC-V CoVE/AP-TEE、CoVE-IO、SPDM/TDISP、accelerator TEE。
01 的分类轴
分类轴
核心问题
后续章节映射
Protected object
保护 enclave/CVM/Realm/device workload 的哪一段状态
TrustZone、CCA、CoVE、accelerator TEE
Resource manager
host、RTPM/RMM/TSM、TEE instance 或 device controller 谁管资源
runtime、memory ownership、interrupt、I/O
Evidence chain
attestation report 覆盖哪些初始状态和配置
RATS、CCA token、TVM/device evidence
Device boundary
数据离开 CPU TEE 后是否仍有身份、隔离和加密
CoVE-IO、SPDM/TDISP、IDE、DPU/GPU
来源：本页用三篇 SoK/Survey 建立方向边界，不把它们当作一手机制证据。
硬件辅助 TEE taxonomy | 方向开场 | 01 / 15 方向
006

## Slide 7
内容摘要
SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor
Li 2024 的核心贡献是 TRAF：把 TEE 生命周期和 CPU/memory/I/O runtime event 映射到四种 resource-management mode。
内容说明
01
动机：server-side TEEs 设计差异大，读者只按产品名学习会看不清 host、TCB、TEE instance 的职责边界。
02
工作：提出 TEE Runtime Architectural Framework，先分 remote attestation 与 runtime management，再分析 CPU、memory、I/O 事件。
03
关键设计：unprotected、RTPM-only、RTPM-guarded、instance-assisted 四种 mode 解释安全、可管理性和 TCB 规模之间的取舍。
04
在本报告中，它是 01 的主 taxonomy anchor，但不替代平台论文或官方规范。
TRAF 分析管线
01
TEE lifecycle: attestation vs runtime
02
runtime event: CPU / memory / I/O
03
manager: host / RTPM / TEE instance
04
mode: unprotected / only / guarded / assisted
05
implication: security / TCB / manageability
06
pitfall mapping: design flaw -> known attack
来源：机制图按 Li 2024 Figure 2-Figure 5 重绘。
硬件辅助 TEE taxonomy | 内容摘要 | 01 / 15 方向
007

## Slide 8
研究背景
SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor
TEE 的根本矛盾是：host 被 threat model 视为不可信，却仍必须管理调度、页表、I/O 和实例生命周期。
内容说明
01
论文把 Secure Remote Execution 目标写成 secure measurement、confidentiality、integrity；这些保证依赖 hardware-backed TCB。
02
攻击者模型假设 adversary 可控制 privileged software，并管理 non-TEE world 的 memory mapping、I/O devices 和 CPU scheduling。
03
remote attestation 只能证明初始状态；运行中是否安全，取决于每个 runtime event 的管理权如何被限制。
04
商业 TEE 常排除 DoS 和 microarchitectural side-channel，因此页面需要显式标出安全边界。
三条必须先讲清的边界
边界
谁参与
为什么影响 taxonomy
Trust boundary
host vs TCB vs TEE instance
决定 attacker 能操作哪些资源
TCB boundary
manufacturer TCB vs ISV TCB
决定漏洞责任和验证范围
Evidence boundary
attestation/spec/paper
决定 verifier 可以相信什么
来源：背景页强调 threat model 和 evidence boundary，避免把 SoK 写成平台安全证明。
硬件辅助 TEE taxonomy | 研究背景 | 01 / 15 方向
008

## Slide 9
解决方案
SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor
TRAF 的妙处是把“TEE 安不安全”转成“这个 runtime event 由谁管理、谁校验、谁承担 TCB 成本”。
内容说明
01
CPU scheduling 多为 unprotected mode，因为云平台需要调度效率；但 host 可通过中断和调度观察 workload。
02
context switch 多为 RTPM-only mode，因为寄存器和处理器状态必须由 TCB 保存/恢复。
03
memory allocation、page fault、virtual memory 常在 guarded 与 assisted mode 之间取舍，是 corner case 高发区域。
04
I/O data transmission 在很多 TEE 中仍依赖 unprotected path 或应用层保护，直接引出 trusted I/O 和 device attestation 章节。
四种 management mode
Mode
谁主导
收益
风险
Unprotected
host
资源管理简单
观察和操控面最大
RTPM-only
TCB/RTPM
安全边界清楚
TCB 变大、复杂度升高
RTPM-guarded
host + TCB check
兼顾可管理性
校验遗漏形成漏洞
Instance-assisted
TEE instance runtime
减少 host 观察面
runtime 复杂度和 DoS 风险
来源：矩阵按 Figure 4 和 Section 4 的 CPU/memory/I/O event 说明重绘。
硬件辅助 TEE taxonomy | 解决方案 | 01 / 15 方向
009

## Slide 10
实验结果
SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor
这是一篇 SoK，无新实验；它能支撑 taxonomy、coverage 和 pitfall framing，不能单独支撑某个平台的安全或性能结论。
内容说明
01
证据对象是 Figure 1-Figure 5、Table 1、Appendix Table 2，以及作者对代表性 TEE 和 known attacks 的整理。
02
Figure 5 把多种 TEE 的 CPU、memory、I/O event 映射到四种 mode，说明同一分类轴可跨平台比较。
03
Table 1 把 vulnerable design flaws 与 known attacks 对齐，用于解释 pitfall，不用于证明某平台已修复或已量产。
04
PPT 中具体机制、协议状态和数值必须回到原始平台论文、官方规范或厂商资料。
证据使用边界
证据对象
可支撑
不可支撑
Figure 3/4
runtime event 与 mode 分类
单个平台正确性
Figure 5
跨平台 design-choice 对比
同等级安全排序
Table 1/2
pitfall 与攻击类型映射
修复状态或生产状态
SoK status
研究框架
新系统实验
来源：实验页保守表述：SoK，无新实验。
硬件辅助 TEE taxonomy | 实验结果 | 01 / 15 方向
010

## Slide 11
文章评价
SoK: Understanding Design Choices and Pitfalls of Trusted Execution Environments：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed taxonomy anchor
评价：Li 2024 是 01 最适合的主线语言；作为 SoK，无新实验，落地价值在 checklist，而不是直接给平台背书。
内容说明
01
优势：把产品名转换成 host/RTPM/instance 分工，适合贯穿后续 Arm、RISC-V、I/O 和 accelerator 章节。
02
局限：范围偏 server-side general-purpose CPU TEE，不完整覆盖 embedded TrustZone、纯软件 TEE 和 accelerator/device TEE。
03
商业化潜力：可转为 cloud TEE 选型 checklist、verifier policy checklist、architecture review 表。
04
使用原则：用它解释分类和风险来源；平台机制、部署状态和采购判断仍需一手证据补强。
文章评价
维度
判断
设计优势
TRAF 抽象清楚，可统一解释 CPU/memory/I/O runtime event
主要局限
不是平台机制证明，device path 覆盖不足
商业落地
高：适合作为架构审查和 verifier policy checklist
讲稿定位
主 taxonomy anchor，不作性能或生产状态证据
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
硬件辅助 TEE taxonomy | 文章评价 | 01 / 15 方向
011

## Slide 12
内容摘要
A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
Boubakri 2025 的作用是把 RISC-V TEE 从 PMP/monitor enclave 串到 CoVE/AP-TEE confidential VM 谱系。
内容说明
01
动机：RISC-V 的开放性带来可定制安全硬件，也带来 secure enclave、TEE、CVM、monitor、runtime 的术语碎片化。
02
工作：按 RISC-V primitives、representative systems、comparison matrix 和 open challenges 组织 2016-2025 谱系。
03
关键材料：Figure 1 给 timeline，Table 1 横向比较 isolation、memory、secure I/O、TCB、SDK、compliance。
04
在 01 中，它是 RISC-V branch 的辅助 SOTA；具体 Keystone/Penglai/SPEAR-V/CoVE/AP-TEE 机制仍回原始材料。
RISC-V TEE 谱系
2016 Sanctum
open-hardware enclave baseline
Figure 1 timeline
2020 Keystone
open enclave framework
Figure 1 timeline
2021 Penglai/CURE
scalable and customizable protection
Table 1 comparison
2023 CoVE/AP-TEE
TVM/TSM confidential VM direction
Section 3.7 and Section 3.14
来源：时间线按 Boubakri 2025 Figure 1 和 Table 1 重绘。
硬件辅助 TEE taxonomy | 内容摘要 | 01 / 15 方向
012

## Slide 13
研究背景
A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
RISC-V TEE 的背景瓶颈是 substrate 丰富但成熟度不齐：PMP/ePMP、privilege stack、MMU、H-extension、MTT/TSM 并不自动组成可量产平台。
内容说明
01
轻量 enclave 通常复用 PMP/ePMP 和 M-mode monitor，部署简单但受 region 数量、granularity 和 monitor 设计限制。
02
更强的系统会修改 page table walker、cache/memory metadata 或安全 monitor，带来移植和验证成本。
03
CoVE/AP-TEE 把问题提升到 confidential VM，需要 TVM、TSM、ABI、memory ownership 和 attestation 组合。
04
因此 01 不能把 RISC-V TEE 简化为一个系统，而要先分清 enclave lineage 与 confidential VM lineage。
RISC-V TEE substrate
01
U/S/M and HS privilege modes
02
PMP/ePMP memory regions
03
secure monitor or TSM
04
virtual memory / hypervisor extension
05
MTT/GPT/metadata ownership
06
TVM evidence and verifier decision
来源：机制链条按 Section 2.2、CoVE 和 AP-TEE 小节抽象，不替代规范细节。
硬件辅助 TEE taxonomy | 研究背景 | 01 / 15 方向
013

## Slide 14
解决方案
A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
这篇 survey 的核心用法是分层：primitive stack 决定隔离基础，system lineage 决定保护对象，open challenges 决定落地缺口。
内容说明
01
Primitive stack：privilege mode、PMP/ePMP、MMU、H-extension、crypto 和 memory tagging 是 RISC-V TEE 的底座。
02
System lineage：Sanctum/Keystone 建立 open enclave，Penglai/CURE/SPEAR-V 展开 memory primitive 分支，CoVE/AP-TEE 走向 confidential VM。
03
Comparison matrix：Table 1 让读者看到 secure I/O、cache side-channel、implementation validation、SDK、TCB、compliance 的差距。
04
Open challenges：Section 4 把 fragmentation、programming model、standardization、production validation 作为后续研究入口。
RISC-V TEE 三层读法
层次
代表对象
01 中的讲法
Primitive
PMP/ePMP、privilege、MMU、H-extension
决定隔离和 ownership 能力
System lineage
Keystone、Penglai、SPEAR-V、CoVE
决定保护对象与 TCB 位置
Evidence matrix
Table 1
标出 secure I/O、SDK、验证和成熟度缺口
Open challenges
Section 4
连接后续标准化和商业落地判断
来源：三层读法把 survey 内容转成 PPT 结构，不引入原文之外的机制结论。
硬件辅助 TEE taxonomy | 解决方案 | 01 / 15 方向
014

## Slide 15
实验结果
A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
这是一篇 Survey，无新实验；它能支撑 RISC-V TEE 谱系和差距图，不能支撑单个系统的安全证明或数值结论。
内容说明
01
证据源是 MDPI HTML 与本地 PDF，核心对象是 Figure 1 timeline、Table 1 comparison matrix 和 Section 4 discussion。
02
Table 1 可直接用于说明 RISC-V 方案在 secure I/O、SDK、TCB、compliance、validation 维度上差异很大。
03
论文中转述的系统细节和数值，PPT 只作为阅读地图；若要展示，必须回引 Keystone、Penglai、SPEAR-V、CoVE/AP-TEE 原文。
04
这页的输出应是 evidence matrix，而不是把 survey 写成系统评测页。
证据边界
可用作
不可用作
处理方式
RISC-V lineage map
系统安全证明
回原始论文
Table 1 overview
性能数值来源
回原始图表
standardization gap
规范最终状态
查官方 spec
open challenges
单系统采购判断
与厂商/实现证据结合
来源：实验页保守表述：Survey，无新实验。
硬件辅助 TEE taxonomy | 实验结果 | 01 / 15 方向
015

## Slide 16
文章评价
A Survey of RISC-V Secure Enclaves and Trusted Execution Environments：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
评价：Boubakri 2025 是很好的 RISC-V 地图；作为 Survey，无新实验，正确用法是辅助定位，不是证据终点。
内容说明
01
优势：覆盖 2016-2025 RISC-V secure enclave/TEE 谱系，能把 Keystone、Penglai、SPEAR-V、CoVE、AP-TEE 放进同一张图。
02
局限：不同系统 threat model、验证平台和成熟度不一致，Table 1 不能被读成同等级安全排名。
03
商业化潜力：适合 RISC-V confidential computing 选型入口和 gap analysis。
04
落地依赖：AP-TEE/CoVE、IOMMU/IOPMP、SDK、attestation、secure I/O 和厂商生态继续成熟。
文章评价
维度
判断
设计优势
RISC-V 谱系和比较矩阵清楚
主要局限
二手证据，且 draft/spec 状态可能变化
商业落地
中：适合 roadmap，依赖标准和生态成熟
讲稿定位
辅助 SOTA，连接 08/09/10 方向
来源：评价结合 Section 4、conclusion 与本仓库 E2 survey 边界。
硬件辅助 TEE taxonomy | 文章评价 | 01 / 15 方向
016

## Slide 17
内容摘要
SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
Wang/Huang 2026 的贡献是把 TEE taxonomy 从 CPU/enclave/CVM 推到 GPU、NPU、TPU、FPGA、DPU/SmartNIC 等 accelerator path。
内容说明
01
动机：confidential workload 使用 accelerator 后，数据进入 driver、queue、device memory、I/O bus、firmware/controller 和 scheduler。
02
工作：分析 51 个 accelerator TEE studies，提出 Host-type、Acc.-type、Mix-type，并围绕 access control、memory encryption、attestation 组织设计空间。
03
关键统计：41/51 studies 在 2022 年之后提出，42/51 依赖 CPU TEE，40/51 支持特定 CPU architecture，43/51 只支持一种 accelerator。
04
在 01 中，它补齐 Li 2024 对 device path 覆盖不足的问题。
Corpus statistics
studies analyzed
51
Table I corpus
proposed since 2022
41/51
motivation
rely on CPU TEE
42/51
motivation
specific CPU architecture
40/51
motivation
single accelerator type
43/51
motivation
来源：统计数字来自 SoK corpus，不等同于某个系统的测量结果。
硬件辅助 TEE taxonomy | 内容摘要 | 01 / 15 方向
017

## Slide 18
研究背景
SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
CPU TEE 只保护 CPU-side execution/memory；一旦 workload offload，敏感数据和控制状态会跨过 device memory、DMA/MMIO、I/O link 和 firmware。
内容说明
01
Figure 2 将 accelerator computing 分成 task preparation/termination 和 task computing 两阶段，攻击面贯穿数据准备、传输、计算、释放。
02
攻击目标包括 input/output、model parameters、task code、page table、metadata、driver/runtime 和 accelerator environment。
03
攻击来源可能是 host OS/hypervisor、malicious task、device/firmware adversary 或 link/physical adversary。
04
因此只讲 CPU TEE 的 memory ownership 不够，必须把 device identity、device memory、queue state 和 bus protection 纳入 taxonomy。
offload path attack surface
01
CVM/enclave task prepares data/model
02
driver/runtime configures page table and queue
03
DMA/MMIO crosses I/O bus
04
accelerator memory stores plaintext or metadata
05
compute engine executes workload
06
output returns through host-visible path
来源：攻击面流程按 Figure 2 重绘，避免给出可执行攻击步骤。
硬件辅助 TEE taxonomy | 研究背景 | 01 / 15 方向
018

## Slide 19
解决方案
SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
Accelerator TEE 至少同时回答三件事：谁能访问设备路径，数据在哪些位置被保护，远程 verifier 如何确认设备身份和配置。
内容说明
01
Architecture：Host-type 复用 CPU-side TEE；Acc.-type 把控制逻辑放进 accelerator；Mix-type 组合 CPU-side 与 device-side trust chain。
02
Access control：CPU TEE、TSM/RMM/firmware、I/O bus filter、accelerator controller 可能共同决定 DMA/MMIO 和 task access。
03
Memory protection：host memory、device memory、I/O link 和 security metadata 的粒度必须贴合 accelerator access pattern。
04
Attestation：CPU TEE report 不足以证明设备侧环境，还需要 accelerator HRoT、endorser、reference values 和 verifier policy。
三类架构 + 三类机制
维度
关键对象
01 中的作用
Architecture
Host / Acc. / Mix
说明 trust 放在 CPU 还是 device
Access control
CVM、firmware、bus、controller
说明谁能触达 workload 状态
Memory protection
host/device/link/metadata
说明数据离开 CPU 后的保护
Attestation
HRoT、endorser、reference values
说明 verifier 如何信任设备
来源：矩阵综合 Figure 1、Table III、Figure 3、Figure 5/6。
硬件辅助 TEE taxonomy | 解决方案 | 01 / 15 方向
019

## Slide 20
实验结果
SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
这是一篇 SoK，无新 end-to-end 系统实验；它的价值是 corpus、taxonomy tables 和设备侧 checklist，而不是替代具体 accelerator TEE 论文或规范。
内容说明
01
证据对象包括 Table I 51-study corpus、Table III security solutions、Table IV/V access-control preference、Table VI-IX memory/attestation analysis。
02
Table X-XIII 把 TCB size、software stack size、multi-type support 和 plug-and-play support 纳入部署评价。
03
Figure 4 给出 memory-encryption granularity mismatch 的示例分析，适合说明设计风险，不应扩展成所有设备 TEE 的通用数值结论。
04
PPT 中对 TDISP、SPDM、PCIe IDE、CoVE-IO 或具体 GPU/DPU 系统的协议/状态判断，必须回到官方规范或原始论文。
证据边界
可支撑
不能支撑
处理方式
accelerator TEE design space
单系统安全证明
回原始论文
security mechanism taxonomy
TDISP/SPDM/IDE 状态
查官方规范
TCB/compatibility lens
通用性能结论
标为 SoK 示例分析
商业 checklist
厂商支持状态
补 vendor/spec 证据
来源：实验页保守表述：SoK，无新实验。
硬件辅助 TEE taxonomy | 实验结果 | 01 / 15 方向
020

## Slide 21
文章评价
SoK: Analysis of Accelerator TEE Designs：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
评价：这篇 SoK 让 01 看到 device path；作为 SoK，无新实验，商业价值高但必须接上厂商 HRoT、标准接口和云编排证据。
内容说明
01
优势：RQ、corpus、architecture taxonomy 和多张安全机制表格非常适合转成 accelerator TEE checklist。
02
局限：51 个 studies 成熟度不一，很多方案只支持单一 accelerator 或特定 CPU，source availability 也有限。
03
商业化潜力：confidential AI、GPU cloud、DPU/SmartNIC offload 和 secure device assignment 需求强。
04
落地难点：driver/runtime TCB reduction、device attestation、TDISP/SPDM/IDE、IOMMU/SMMU/IOPMP 和 orchestration stack 需要共同成熟。
文章评价
维度
判断
设计优势
把设备侧 access/memory/attestation/TCB 放入统一 taxonomy
主要局限
二手 SoK 证据，不能替代原始系统或规范
商业落地
高：confidential accelerator 与 GPU cloud 需求明确
讲稿定位
辅助 SOTA，连接 05/10/13/14/15 方向
来源：评价结合 TCB/compatibility tables 与 conclusion，不扩展为具体产品判断。
硬件辅助 TEE taxonomy | 文章评价 | 01 / 15 方向
021

## Slide 22
方向总结
硬件辅助 TEE taxonomy：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
01 的最终结论：TEE taxonomy 应从 CPU runtime 分工开始，向 RISC-V open-ISA lineage 和 accelerator/device path 扩展，最后用证据等级控制结论强度。
内容说明
01
Li 2024 解决总语言：host、RTPM/TCB、TEE instance 如何在 CPU/memory/I/O runtime event 上分工。
02
Boubakri 2025 补 RISC-V 分支：PMP/monitor enclave、scalable memory protection、CoVE/AP-TEE confidential VM 和标准化缺口。
03
Wang/Huang 2026 补设备分支：accelerator 的 access control、memory protection、attestation、TCB 和 compatibility。
04
仍未解决的问题：SoK 只能固定 design space；后续章节必须用原始论文、官方规范和厂商证据支撑机制、状态和部署判断。
本方向方法对比
论文
核心思想
主要局限
Li 2024
TRAF: runtime event -> management mode -> pitfall
偏 CPU/server-side TEE，不能证明平台机制
Boubakri 2025
RISC-V primitives -> systems -> open challenges
二手 survey，状态需跟官方 spec
Wang/Huang 2026
accelerator TEE: access/memory/attestation/TCB
不能替代 device/system 原始证据
01 takeaway
分类先行，证据分级约束结论
后续章节必须补一手材料
来源：总结页把三篇 SoK/Survey 的互补关系和证据边界放在同一矩阵中。
硬件辅助 TEE taxonomy | 方向总结 | 01 / 15 方向
022

## Slide 23
02
DIRECTION
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系
把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
主讲材料
Arm TrustZone 白皮书
E4 / 基础产业证据
Demystifying Arm TrustZone
E2 / Background substrate
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK
E2 / Peer-reviewed SoK
方向开场 | Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 02 / 15 方向
023

## Slide 24
方向开场
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
02
固定三篇主讲材料；TrustZone 白皮书、survey 和漏洞 SoK 只支撑历史背景、生态和迁移动机。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
Arm TrustZone 白皮书
开创/基础入口
E4 / 基础产业证据
Demystifying Arm TrustZone
代表性改进
E2 / Background substrate
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK
当前 SOTA/补充边界
E2 / Peer-reviewed SoK
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 方向开场 | 02 / 15 方向
024

## Slide 25
内容摘要
Arm TrustZone 白皮书：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / 基础产业证据
介绍 Secure/Non-secure world、NS bit 和 SoC 级隔离的基本模型
内容说明
01
介绍 Secure/Non-secure world、NS bit 和 SoC 级隔离的基本模型
02
First-party Arm TrustZone whitepaper is the strongest foundational mechanism source for...
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
厂商白皮书
证据等级
E4 / 基础产业证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Arm TrustZone 白皮书｜证据等级：E4 / 基础产业证据
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 内容摘要 | 02 / 15 方向
025

## Slide 26
研究背景
Arm TrustZone 白皮书：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / 基础产业证据
移动和嵌入式平台需要把安全服务从普通 OS 中隔离出来
内容说明
01
移动和嵌入式平台需要把安全服务从普通 OS 中隔离出来
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系
传统瓶颈
把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
本文入口
Arm TrustZone 白皮书
证据限制
E4 / 基础产业证据
来源：Arm TrustZone 白皮书｜证据等级：E4 / 基础产业证据
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 研究背景 | 02 / 15 方向
026

## Slide 27
解决方案
Arm TrustZone 白皮书：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / 基础产业证据
在处理器、互连和外设路径传播安全状态，形成双世界系统
内容说明
01
在处理器、互连和外设路径传播安全状态，形成双世界系统
核心设计拆解
01
Secure world / Non-secure world
02
NS bit and SoC security state propagation
03
Secure monitor and trusted service boundary
来源：Arm TrustZone 白皮书｜证据等级：E4 / 基础产业证据
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 解决方案 | 02 / 15 方向
027

## Slide 28
实验结果
Arm TrustZone 白皮书：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / 基础产业证据
白皮书/industry evidence，无独立实验
内容说明
01
白皮书/industry evidence，无独立实验
02
只支撑 TrustZone 基础模型
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Arm TrustZone 白皮书
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E4 / 基础产业证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Arm TrustZone 白皮书｜证据等级：E4 / 基础产业证据
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 实验结果 | 02 / 15 方向
028

## Slide 29
文章评价
Arm TrustZone 白皮书：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / 基础产业证据
历史基础价值高，能解释 Arm TEE 的双世界起点
内容说明
01
设计优势：历史基础价值高，能解释 Arm TEE 的双世界起点。
02
局限性：不代表 CCA/RME/RMM 或 confidential VM threat model。
03
商业化潜力：已长期进入移动和嵌入式 SoC 生态；风险在 TCB 大、接口复杂和迁移到 CCA 时边界不同。
04
证据边界：E4 / Foundational industry evidence；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
历史基础价值高，能解释 Arm TEE 的双世界起点。
主要局限
不代表 CCA/RME/RMM 或 confidential VM threat model。
商业落地
已长期进入移动和嵌入式 SoC 生态；风险在 TCB 大、接口复杂和迁移到 CCA 时边界不同。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E4
来源：Arm TrustZone 白皮书｜证据等级：E4 / 基础产业证据
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 文章评价 | 02 / 15 方向
029

## Slide 30
内容摘要
Demystifying Arm TrustZone：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
全面梳理 TrustZone 架构、TEE 软件栈、应用和虚拟化相关工作
内容说明
01
全面梳理 TrustZone 架构、TEE 软件栈、应用和虚拟化相关工作
02
Systematic survey of TrustZone-assisted TEEs for mature mobile and embedded TEE lineage.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
SoK/综述
证据等级
E2 / Background substrate
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Demystifying Arm TrustZone｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 内容摘要 | 02 / 15 方向
030

## Slide 31
研究背景
Demystifying Arm TrustZone：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
TrustZone 长期被广泛部署，但公开系统化资料不足，学术系统和产业 TEE 栈边界不统一
内容说明
01
TrustZone 长期被广泛部署，但公开系统化资料不足，学术系统和产业 TEE 栈边界不统一
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系
传统瓶颈
把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
本文入口
Demystifying Arm TrustZone
证据限制
E2 / Background substrate
来源：Demystifying Arm TrustZone｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 研究背景 | 02 / 15 方向
031

## Slide 32
解决方案
Demystifying Arm TrustZone：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
按系统软件、TEE、虚拟化和应用场景分类，给 TrustZone 生态建立 survey map
内容说明
01
按系统软件、TEE、虚拟化和应用场景分类，给 TrustZone 生态建立 survey map
核心设计拆解
01
TEE OS and trusted applications
02
Hardware-assisted virtualization use cases
03
IoT and mobile deployment patterns
来源：Demystifying Arm TrustZone｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 解决方案 | 02 / 15 方向
032

## Slide 33
实验结果
Demystifying Arm TrustZone：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
规范/Survey，无新实验；Demystifying Arm TrustZone 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：Systematic survey of TrustZone-assisted TEEs for mature mobile and embedded TEE...
03
证据等级：E2 / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Demystifying Arm TrustZone
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E2 / Background substrate
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Demystifying Arm TrustZone｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 实验结果 | 02 / 15 方向
033

## Slide 34
文章评价
Demystifying Arm TrustZone：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
评价：Demystifying Arm TrustZone 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：适合写 TrustZone 背景和生态谱系。
02
局限性：对 CCA/RME 不完整，不能直接支撑 Realm 或 confidential VM claim。
03
商业化潜力：有助于厂商盘点旧 TEE 生态和迁移成本；风险在 legacy API/TA 兼容性与审计负担。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
适合写 TrustZone 背景和生态谱系。
主要局限
对 CCA/RME 不完整，不能直接支撑 Realm 或 confidential VM claim。
商业落地
有助于厂商盘点旧 TEE 生态和迁移成本；风险在 legacy API/TA 兼容性与审计负担。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E2
来源：Demystifying Arm TrustZone｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 文章评价 | 02 / 15 方向
034

## Slide 35
内容摘要
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed SoK
归纳 TrustZone-assisted TEE 的主流漏洞类型和根因
内容说明
01
归纳 TrustZone-assisted TEE 的主流漏洞类型和根因
02
S&P 2020 SoK anchors the TrustZone vulnerability and attack-surface narrative.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
SoK/综述
证据等级
E2 / Peer-reviewed SoK
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK｜证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 内容摘要 | 02 / 15 方向
035

## Slide 36
研究背景
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed SoK
TrustZone TEE 暴露接口复杂、TCB 变大，真实系统反复出现漏洞
内容说明
01
TrustZone TEE 暴露接口复杂、TCB 变大，真实系统反复出现漏洞
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系
传统瓶颈
把 TrustZone 作为 CCA 前史和边界对比，不把 TrustZone threat model 误写成 CCA。
本文入口
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK
证据限制
E2 / Peer-reviewed SoK
来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK｜证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 研究背景 | 02 / 15 方向
036

## Slide 37
解决方案
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed SoK
按漏洞面、接口、权限边界和实现缺陷建立 taxonomy，解释为什么后续 CCA 需要更强边界
内容说明
01
按漏洞面、接口、权限边界和实现缺陷建立 taxonomy，解释为什么后续 CCA 需要更强边界
核心设计拆解
01
Trusted application and TEE OS attack surface
02
Secure monitor / driver interface risk
03
Vulnerability taxonomy and root-cause grouping
来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK｜证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 解决方案 | 02 / 15 方向
037

## Slide 38
实验结果
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed SoK
规范/Survey，无新实验；TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：S&P 2020 SoK anchors the TrustZone vulnerability and attack-surface narrative.
03
证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E2 / Peer-reviewed SoK
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK｜证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 实验结果 | 02 / 15 方向
038

## Slide 39
文章评价
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Peer-reviewed SoK
评价：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：能支撑“为什么需要更强 CCA threat model”的历史动机。
02
局限性：不能替代 CCA/RME/RMM 机制分析，也不能直接推出 Realm 安全结论。
03
商业化潜力：可用于安全审计和迁移评估；落地条件是缩小 TCB、规范接口并建立持续漏洞治理。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
能支撑“为什么需要更强 CCA threat model”的历史动机。
主要局限
不能替代 CCA/RME/RMM 机制分析，也不能直接推出 Realm 安全结论。
商业落地
可用于安全审计和迁移评估；落地条件是缩小 TCB、规范接口并建立持续漏洞治理。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E2
来源：TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK｜证据等级：E2 / Peer-reviewed SoK
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 文章评价 | 02 / 15 方向
039

## Slide 40
方向总结
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
Arm TrustZone 白皮书：开创/基础入口，E4 / 基础产业证据。
02
Demystifying Arm TrustZone：代表性改进，E2 / Background substrate。
03
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK：当前 SOTA/补充边界，E2 / Peer-reviewed SoK。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
Arm TrustZone 白皮书
开创/基础入口
First-party Arm TrustZone whitepaper is the strongest foundational...
Demystifying Arm TrustZone
代表性改进
Systematic survey of TrustZone-assisted TEEs for mature mobile and...
TrustZone-assisted TEE 漏洞 SoK
当前 SOTA/补充边界
S&P 2020 SoK anchors the TrustZone vulnerability and attack-surface...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm TrustZone TEE 与漏洞谱系 | 方向总结 | 02 / 15 方向
040

## Slide 41
03
DIRECTION
Arm CCA / RME / RMM 基础架构
围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
主讲材料
Arm Confidential Computing Architecture
E1 / 基础证据
Arm CCA 架构规范
E0 / Spec-standard SOTA
Realm Management Monitor 规范
E0 / Spec-standard SOTA
方向开场 | Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 03 / 15 方向
041

## Slide 42
方向开场
Arm CCA / RME / RMM 基础架构：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
02
固定三篇主讲材料；`wu2024rmm` 作为 RMM verification auxiliary，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
Arm Confidential Computing Architecture
开创/基础入口
E1 / 基础证据
Arm CCA 架构规范
代表性改进
E0 / Spec-standard SOTA
Realm Management Monitor 规范
当前 SOTA/补充边界
E0 / Spec-standard SOTA
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 方向开场 | 03 / 15 方向
042

## Slide 43
内容摘要
Arm Confidential Computing Architecture：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
提出并验证 Arm CCA 的核心设计，包括 Realm、RME、RMM、GPT/GPC 与 lifecycle
内容说明
01
提出并验证 Arm CCA 的核心设计，包括 Realm、RME、RMM、GPT/GPC 与 lifecycle
02
OSDI 2022 paper is the foundational peer-reviewed system treatment of Arm CCA, RME, and RMM.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 基础证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Arm Confidential Computing Architecture｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 内容摘要 | 03 / 15 方向
043

## Slide 44
研究背景
Arm Confidential Computing Architecture：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
云场景下 host 仍需管理资源，但不应看到 tenant workload 数据
内容说明
01
云场景下 host 仍需管理资源，但不应看到 tenant workload 数据
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA / RME / RMM 基础架构
传统瓶颈
围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
本文入口
Arm Confidential Computing Architecture
证据限制
E1 / 基础证据
来源：Arm Confidential Computing Architecture｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 研究背景 | 03 / 15 方向
044

## Slide 45
解决方案
Arm Confidential Computing Architecture：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
把资源管理和数据可见性分离，用硬件 granule ownership 和 RMM lifecycle 管理 Realm
内容说明
01
把资源管理和数据可见性分离，用硬件 granule ownership 和 RMM lifecycle 管理 Realm
核心设计拆解
01
Realm world and host/tenant separation
02
Granule ownership and GPT/GPC
03
RMM-mediated lifecycle and attestation path
来源：Arm Confidential Computing Architecture｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 解决方案 | 03 / 15 方向
045

## Slide 46
实验结果
Arm Confidential Computing Architecture：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
OSDI 系统论文提供设计验证和原型评估
内容说明
01
OSDI 系统论文提供设计验证和原型评估
02
本阶段只记录可核对的证据类型，定量细节在 页面重写 中回引本地 PDF
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Arm Confidential Computing Architecture
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 基础证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Arm Confidential Computing Architecture｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 实验结果 | 03 / 15 方向
046

## Slide 47
文章评价
Arm Confidential Computing Architecture：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
Arm CCA 主线入口，能把 Realm/RME/RMM 的安全边界讲清
内容说明
01
设计优势：Arm CCA 主线入口，能把 Realm/RME/RMM 的安全边界讲清。
02
局限性：论文原型不等同于后续完整规范或量产实现。
03
商业化潜力：商业潜力强，因为机制进入 Arm 架构和 Linux/firmware 生态；风险在硬件普及、RMM 正确性和平台 attestation 集成。
04
证据边界：E1 / Foundational；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
Arm CCA 主线入口，能把 Realm/RME/RMM 的安全边界讲清。
主要局限
论文原型不等同于后续完整规范或量产实现。
商业落地
商业潜力强，因为机制进入 Arm 架构和 Linux/firmware 生态；风险在硬件普及、RMM 正确性和平台 attestation 集成。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：Arm Confidential Computing Architecture｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 文章评价 | 03 / 15 方向
047

## Slide 48
内容摘要
Arm CCA 架构规范：内容摘要
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
给出 CCA 架构接口、Realm、memory ownership 和 attestation 语义
内容说明
01
给出 CCA 架构接口、Realm、memory ownership 和 attestation 语义
02
First-party Arm CCA specification defines the current Realm model and standard evidence...
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
公开来源已核验，PDF 暂缺
来源：Arm CCA 架构规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 内容摘要 | 03 / 15 方向
048

## Slide 49
研究背景
Arm CCA 架构规范：研究背景
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
研究论文需要落到稳定的硬件/固件 ABI 和平台行为
内容说明
01
研究论文需要落到稳定的硬件/固件 ABI 和平台行为
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA / RME / RMM 基础架构
传统瓶颈
围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
本文入口
Arm CCA 架构规范
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：Arm CCA 架构规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 研究背景 | 03 / 15 方向
049

## Slide 50
解决方案
Arm CCA 架构规范：解决方案
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
规范化 CCA/RME 相关对象、状态、接口和安全语义
内容说明
01
规范化 CCA/RME 相关对象、状态、接口和安全语义
核心设计拆解
01
Realm security state and PAS ownership
02
Memory delegation, RIPAS and lifecycle vocabulary
03
Attestation and platform interface semantics
来源：Arm CCA 架构规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 解决方案 | 03 / 15 方向
050

## Slide 51
实验结果
Arm CCA 架构规范：实验结果
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；Arm CCA 架构规范 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：First-party Arm CCA specification defines the current Realm model and standard...
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Arm CCA 架构规范
公开来源已核验，PDF 暂缺
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Arm CCA 架构规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 实验结果 | 03 / 15 方向
051

## Slide 52
文章评价
Arm CCA 架构规范：文章评价
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
评价：Arm CCA 架构规范 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：写 CCA 机制和状态语义时最权威。
02
局限性：不是性能、可用性或具体实现正确性的证据。
03
商业化潜力：商业价值取决于 Armv9 CCA 平台、firmware/RMM、OS 和 verifier 生态同步成熟。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
写 CCA 机制和状态语义时最权威。
主要局限
不是性能、可用性或具体实现正确性的证据。
商业落地
商业价值取决于 Armv9 CCA 平台、firmware/RMM、OS 和 verifier 生态同步成熟。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E0
来源：Arm CCA 架构规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 文章评价 | 03 / 15 方向
052

## Slide 53
内容摘要
Realm Management Monitor 规范：内容摘要
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
RMM spec 定义 Realm 管理软件接口、RMI/RSI 角色和 lifecycle
内容说明
01
RMM spec 定义 Realm 管理软件接口、RMI/RSI 角色和 lifecycle
02
First-party RMM specification defines Realm management and lifecycle semantics for CCA...
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
公开来源已核验，PDF 暂缺
来源：Realm Management Monitor 规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 内容摘要 | 03 / 15 方向
053

## Slide 54
研究背景
Realm Management Monitor 规范：研究背景
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
RMM 位于 CCA TCB 核心，状态机或内存管理错误会破坏 Realm 安全
内容说明
01
RMM 位于 CCA TCB 核心，状态机或内存管理错误会破坏 Realm 安全
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA / RME / RMM 基础架构
传统瓶颈
围绕 Realm、RME、RMM、granule ownership 与 lifecycle 建立 Arm CCA 主线。
本文入口
Realm Management Monitor 规范
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：Realm Management Monitor 规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 研究背景 | 03 / 15 方向
054

## Slide 55
解决方案
Realm Management Monitor 规范：解决方案
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
用规范接口约束 Realm creation、memory transition、measurement、run/exit 和 attestation 相关状态
内容说明
01
用规范接口约束 Realm creation、memory transition、measurement、run/exit 和 attestation 相关状态
核心设计拆解
01
RMI/RSI interface boundary
02
Realm and REC lifecycle
03
Granule state transition and measurement hooks
来源：Realm Management Monitor 规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 解决方案 | 03 / 15 方向
055

## Slide 56
实验结果
Realm Management Monitor 规范：实验结果
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；Realm Management Monitor 规范 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：First-party RMM specification defines Realm management and lifecycle semantics for...
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Realm Management Monitor 规范
公开来源已核验，PDF 暂缺
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Realm Management Monitor 规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 实验结果 | 03 / 15 方向
056

## Slide 57
文章评价
Realm Management Monitor 规范：文章评价
来源状态：公开来源已核验，PDF 暂缺
E0 / Spec-standard SOTA
评价：Realm Management Monitor 规范 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：能把 RMM 作为 CCA TCB 核心讲清。
02
局限性：不证明任一 RMM 实现正确，且本地 PDF 不可用时不能写不可见细节。
03
商业化潜力：落地依赖 RMM 实现验证、firmware 更新、硬件支持和 verifier 能否检查关键状态。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
能把 RMM 作为 CCA TCB 核心讲清。
主要局限
不证明任一 RMM 实现正确，且本地 PDF 不可用时不能写不可见细节。
商业落地
落地依赖 RMM 实现验证、firmware 更新、硬件支持和 verifier 能否检查关键状态。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E0
来源：Realm Management Monitor 规范｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 文章评价 | 03 / 15 方向
057

## Slide 58
方向总结
Arm CCA / RME / RMM 基础架构：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
Arm Confidential Computing Architecture：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
02
Arm CCA 架构规范：代表性改进，E0 / Spec-standard SOTA。
03
Realm Management Monitor 规范：当前 SOTA/补充边界，E0 / Spec-standard SOTA。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
Arm Confidential Computing Architecture
开创/基础入口
OSDI 2022 paper is the foundational peer-reviewed system treatment of...
Arm CCA 架构规范
代表性改进
First-party Arm CCA specification defines the current Realm model and...
Realm Management Monitor 规范
当前 SOTA/补充边界
First-party RMM specification defines Realm management and lifecycle...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm CCA / RME / RMM 基础架构 | 方向总结 | 03 / 15 方向
058

## Slide 59
04
DIRECTION
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型
从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、进程内与移动/Android 部署。
主讲材料
Shelter: CCA 用户态隔离
E1 / 基础证据
RContainer: CCA 安全容器
E1 / 同行评审改进证据
NanoZone: CCA 细粒度内存保护
E3 / 草案/未批准规范
方向开场 | Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 04 / 15 方向
059

## Slide 60
方向开场
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、进程内与移动/Android 部署。
02
固定三篇主讲材料；`liu2025lesstrust` 作为 intra-process 辅助材料，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
Shelter: CCA 用户态隔离
开创/基础入口
E1 / 基础证据
RContainer: CCA 安全容器
代表性改进
E1 / 同行评审改进证据
NanoZone: CCA 细粒度内存保护
当前 SOTA/补充边界
E3 / 草案/未批准规范
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 方向开场 | 04 / 15 方向
060

## Slide 61
内容摘要
Shelter: CCA 用户态隔离：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
用 Arm CCA 支持用户态隔离，把 Realm 能力从 VM 级机密计算推进到 user-space compartment
内容说明
01
用 Arm CCA 支持用户态隔离，把 Realm 能力从 VM 级机密计算推进到 user-space compartment
02
Shelter is the entry peer-reviewed system for moving CCA from VM Realms to user-space...
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 基础证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Shelter: CCA 用户态隔离｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 内容摘要 | 04 / 15 方向
061

## Slide 62
研究背景
Shelter: CCA 用户态隔离：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
Realm 机制不必只服务 VM
内容说明
01
Realm 机制不必只服务 VM
02
进程内敏感代码同样需要小 TCB、host-untrusted 的隔离边界
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型
传统瓶颈
从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、进程内与移动/Android 部署。
本文入口
Shelter: CCA 用户态隔离
证据限制
E1 / 基础证据
来源：Shelter: CCA 用户态隔离｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 研究背景 | 04 / 15 方向
062

## Slide 63
解决方案
Shelter: CCA 用户态隔离：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
把 CCA primitives 封装成用户态隔离模型，让应用 compartment 在不完全信任 OS/host 的前提下运行敏感逻辑
内容说明
01
把 CCA primitives 封装成用户态隔离模型，让应用 compartment 在不完全信任 OS/host 的前提下运行敏感逻辑
核心设计拆解
01
User-space compartment over Arm CCA
02
Realm-backed isolation boundary
03
Runtime and OS integration path for fine-grained protection
来源：Shelter: CCA 用户态隔离｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 解决方案 | 04 / 15 方向
063

## Slide 64
实验结果
Shelter: CCA 用户态隔离：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
USENIX Security 论文提供原型与开销评估；待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值
内容说明
01
USENIX Security 论文提供原型与开销评估；待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Shelter: CCA 用户态隔离
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 基础证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Shelter: CCA 用户态隔离｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 实验结果 | 04 / 15 方向
064

## Slide 65
文章评价
Shelter: CCA 用户态隔离：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
开辟 CCA 细粒度使用方式，是从 VM Realm 走向应用隔离的方向入口
内容说明
01
设计优势：开辟 CCA 细粒度使用方式，是从 VM Realm 走向应用隔离的方向入口。
02
局限性：系统原型不等同于通用 ABI 或量产部署，生态依赖 runtime、OS 与 CCA 硬件支持。
03
商业化潜力：对云端敏感函数、插件隔离和移动端安全服务有潜力；风险在开发者可用性和平台普及速度。
04
证据边界：E1 / Foundational；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
开辟 CCA 细粒度使用方式，是从 VM Realm 走向应用隔离的方向入口。
主要局限
系统原型不等同于通用 ABI 或量产部署，生态依赖 runtime、OS 与 CCA 硬件支持。
商业落地
对云端敏感函数、插件隔离和移动端安全服务有潜力；风险在开发者可用性和平台普及速度。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：Shelter: CCA 用户态隔离｜证据等级：E1 / 基础证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 文章评价 | 04 / 15 方向
065

## Slide 66
内容摘要
RContainer: CCA 安全容器：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
把 Arm CCA 扩展到安全容器架构，面向云原生场景重构容器隔离边界
内容说明
01
把 Arm CCA 扩展到安全容器架构，面向云原生场景重构容器隔离边界
02
RContainer is a peer-reviewed SOTA system for CCA-backed cloud-native container deployment.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RContainer: CCA 安全容器｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 内容摘要 | 04 / 15 方向
066

## Slide 67
研究背景
RContainer: CCA 安全容器：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
容器共享内核带来部署效率，但传统容器边界难以抵御高权限 host/内核路径的泄露风险
内容说明
01
容器共享内核带来部署效率，但传统容器边界难以抵御高权限 host/内核路径的泄露风险
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型
传统瓶颈
从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、进程内与移动/Android 部署。
本文入口
RContainer: CCA 安全容器
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：RContainer: CCA 安全容器｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 研究背景 | 04 / 15 方向
067

## Slide 68
解决方案
RContainer: CCA 安全容器：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
利用 CCA 硬件 primitives 为容器 workload 建立更强机密性边界，同时保留容器化部署模型
内容说明
01
利用 CCA 硬件 primitives 为容器 workload 建立更强机密性边界，同时保留容器化部署模型
核心设计拆解
01
CCA-backed secure container boundary
02
Container lifecycle and Realm lifecycle mapping
03
Runtime/orchestration integration considerations
来源：RContainer: CCA 安全容器｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 解决方案 | 04 / 15 方向
068

## Slide 69
实验结果
RContainer: CCA 安全容器：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
NDSS 系统论文提供原型评估
内容说明
01
NDSS 系统论文提供原型评估
02
本报告 不复制未核对的具体性能数字
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RContainer: CCA 安全容器
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RContainer: CCA 安全容器｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 实验结果 | 04 / 15 方向
069

## Slide 70
文章评价
RContainer: CCA 安全容器：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
贴近云原生落地，把 CCA 从 confidential VM 推向容器 workload
内容说明
01
设计优势：贴近云原生落地，把 CCA 从 confidential VM 推向容器 workload。
02
局限性：容器生态、编排系统和 CCA lifecycle 的耦合复杂，生产部署需要额外工程证据。
03
商业化潜力：商业潜力高，适合云平台安全容器服务；风险在 Kubernetes/runtime 改造、调试可观测性和租户迁移成本。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
贴近云原生落地，把 CCA 从 confidential VM 推向容器 workload。
主要局限
容器生态、编排系统和 CCA lifecycle 的耦合复杂，生产部署需要额外工程证据。
商业落地
商业潜力高，适合云平台安全容器服务；风险在 Kubernetes/runtime 改造、调试可观测性和租户迁移成本。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E1
来源：RContainer: CCA 安全容器｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 文章评价 | 04 / 15 方向
070

## Slide 71
内容摘要
NanoZone: CCA 细粒度内存保护：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
探索 Arm CCA 上更可扩展、更细粒度的内存保护域，缓解 VM/Realm 粒度过粗的问题
内容说明
01
探索 Arm CCA 上更可扩展、更细粒度的内存保护域，缓解 VM/Realm 粒度过粗的问题
02
NanoZone is retained as a draft SOTA item for fine-grained CCA memory protection, with...
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
系统论文
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 内容摘要 | 04 / 15 方向
071

## Slide 72
研究背景
NanoZone: CCA 细粒度内存保护：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
只用 Realm/VM 粒度会在管理成本、保护域数量和应用内敏感数据隔离之间形成矛盾
内容说明
01
只用 Realm/VM 粒度会在管理成本、保护域数量和应用内敏感数据隔离之间形成矛盾
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型
传统瓶颈
从 VM 级 Realm 扩展到用户态、容器、进程内与移动/Android 部署。
本文入口
NanoZone: CCA 细粒度内存保护
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 研究背景 | 04 / 15 方向
072

## Slide 73
解决方案
NanoZone: CCA 细粒度内存保护：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
研究 CCA granule/lifecycle 能否支撑更小保护域，并用辅助材料 `liu2025lesstrust` 对照进程内信任收缩问题
内容说明
01
研究 CCA granule/lifecycle 能否支撑更小保护域，并用辅助材料 `liu2025lesstrust` 对照进程内信任收缩问题
核心设计拆解
01
Fine-grained memory protection over CCA
02
Granule/lifecycle scaling pressure
03
Intra-process isolation comparison with less-trust management
来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 解决方案 | 04 / 15 方向
073

## Slide 74
实验结果
NanoZone: CCA 细粒度内存保护：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
arXiv 预印本提供设计与评估线索
内容说明
01
arXiv 预印本提供设计与评估线索
02
draft/not ratified 状态下只作为前沿方向证据，不能写成同行评议共识或成熟生产证据
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
NanoZone: CCA 细粒度内存保护
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 实验结果 | 04 / 15 方向
074

## Slide 75
文章评价
NanoZone: CCA 细粒度内存保护：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
直接回应 CCA 保护粒度和可扩展性问题，适合作为细粒度隔离前沿
内容说明
01
设计优势：直接回应 CCA 保护粒度和可扩展性问题，适合作为细粒度隔离前沿。
02
局限性：预印本尚不能代表同行评议共识或硬件/OS 生态成熟度。
03
商业化潜力：若硬件和 runtime 成本可控，可服务插件沙箱、密钥处理和多租户组件隔离；风险在 ABI 稳定性和开发复杂度。
04
证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
直接回应 CCA 保护粒度和可扩展性问题，适合作为细粒度隔离前沿。
主要局限
预印本尚不能代表同行评议共识或硬件/OS 生态成熟度。
商业落地
若硬件和 runtime 成本可控，可服务插件沙箱、密钥处理和多租户组件隔离；风险在 ABI 稳定性和开发复杂度。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E3
来源：NanoZone: CCA 细粒度内存保护｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 文章评价 | 04 / 15 方向
075

## Slide 76
方向总结
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
Shelter: CCA 用户态隔离：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
02
RContainer: CCA 安全容器：代表性改进，E1 / 同行评审改进证据。
03
NanoZone: CCA 细粒度内存保护：当前 SOTA/补充边界，E3 / 草案/未批准规范。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
Shelter: CCA 用户态隔离
开创/基础入口
Shelter is the entry peer-reviewed system for moving CCA from VM Realms...
RContainer: CCA 安全容器
代表性改进
RContainer is a peer-reviewed SOTA system for CCA-backed cloud-native...
NanoZone: CCA 细粒度内存保护
当前 SOTA/补充边界
NanoZone is retained as a draft SOTA item for fine-grained CCA memory...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm CCA 细粒度隔离与部署模型 | 方向总结 | 04 / 15 方向
076

## Slide 77
05
DIRECTION
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflowow 纳入 CCA 边界。
主讲材料
ACAI: CCA accelerator execution
E3 / 草案/未批准规范
Devlore: device interrupt protection
E3 / 草案/未批准规范
Accelerator TEE SoK for CCA I/O
E2 / Background substrate
方向开场 | Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 05 / 15 方向
077

## Slide 78
方向开场
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflowow 纳入 CCA 边界。
02
固定三篇主讲材料；ACAI 和 Devlore 均保持 draft/not-ratified 状态，`sok-tee` 只作为 accelerator TEE taxonomy。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
ACAI: CCA accelerator execution
开创/基础入口
E3 / 草案/未批准规范
Devlore: device interrupt protection
代表性改进
E3 / 草案/未批准规范
Accelerator TEE SoK for CCA I/O
当前 SOTA/补充边界
E2 / Background substrate
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 方向开场 | 05 / 15 方向
078

## Slide 79
内容摘要
ACAI: CCA accelerator execution：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
研究如何用 Arm CCA 保护 accelerator execution，说明 CPU Realm 之外的 offload path 不能默认。
内容说明
01
研究如何用 Arm CCA 保护 accelerator execution，说明 CPU Realm 之外的 offload path 不能默认继承机密性
02
ACAI is the early design point for extending Arm CCA toward accelerator execution paths.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：ACAI: CCA accelerator execution｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 内容摘要 | 05 / 15 方向
079

## Slide 80
研究背景
ACAI: CCA accelerator execution：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
Confidential workloads 需要使用 GPU/NPU/FPGA 等加速器
内容说明
01
Confidential workloads 需要使用 GPU/NPU/FPGA 等加速器
02
如果设备 DMA、队列和驱动仍由 untrusted host 控制，Realm 内数据会在 offload 路径暴露
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
传统瓶颈
把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflowow 纳入 CCA 边界。
本文入口
ACAI: CCA accelerator execution
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：ACAI: CCA accelerator execution｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 研究背景 | 05 / 15 方向
080

## Slide 81
解决方案
ACAI: CCA accelerator execution：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
以 CCA-aware accelerator execution path 连接 Realm、设备内存访问、队列管理和 attestation，缩小 host 可见面
内容说明
01
以 CCA-aware accelerator execution path 连接 Realm、设备内存访问、队列管理和 attestation，缩小 host 可见面
核心设计拆解
01
CCA-aware accelerator execution path
02
Protected DMA and command/data movement
03
Driver/runtime TCB boundary for offload
来源：ACAI: CCA accelerator execution｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 解决方案 | 05 / 15 方向
081

## Slide 82
实验结果
ACAI: CCA accelerator execution：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
arXiv 系统论文提供原型/设计评估
内容说明
01
arXiv 系统论文提供原型/设计评估
02
draft/not-ratified 状态下只引用本地 PDF 中已核验的机制方向与结果，不写成标准或生产事实
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
ACAI: CCA accelerator execution
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：ACAI: CCA accelerator execution｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 实验结果 | 05 / 15 方向
082

## Slide 83
文章评价
ACAI: CCA accelerator execution：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
把 Arm CCA 讨论从 CPU/VM 推到 accelerator workflowow，是本方向的入口设计点
内容说明
01
设计优势：把 Arm CCA 讨论从 CPU/VM 推到 accelerator workflowow，是本方向的入口设计点。
02
局限性：预印本不能代表标准化接口或量产设备能力，且驱动/runtime TCB 仍是主要工程风险。
03
商业化潜力：可服务 AI/HPC confidential offload；风险在设备厂商支持、驱动隔离和 attestation 生态不统一。
04
证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
把 Arm CCA 讨论从 CPU/VM 推到 accelerator workflowow，是本方向的入口设计点。
主要局限
预印本不能代表标准化接口或量产设备能力，且驱动/runtime TCB 仍是主要工程风险。
商业落地
可服务 AI/HPC confidential offload；风险在设备厂商支持、驱动隔离和 attestation 生态不统一。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E3
来源：ACAI: CCA accelerator execution｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 文章评价 | 05 / 15 方向
083

## Slide 84
内容摘要
Devlore: device interrupt protection：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
关注 confidential VM 的 device interrupt protection，把 interrupt delivery 纳入机。
内容说明
01
关注 confidential VM 的 device interrupt protection，把 interrupt delivery 纳入机密计算边界
02
Devlore is a recent draft on device interrupt protection for confidential VMs and...
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
系统论文
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Devlore: device interrupt protection｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 内容摘要 | 05 / 15 方向
084

## Slide 85
研究背景
Devlore: device interrupt protection：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
即便 DMA 受控，设备 interrupt 仍可能泄露 timing/ownership 信息，或被 host 用来破坏 confidential VM 的状态机
内容说明
01
即便 DMA 受控，设备 interrupt 仍可能泄露 timing/ownership 信息，或被 host 用来破坏 confidential VM 的状态机
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
传统瓶颈
把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflowow 纳入 CCA 边界。
本文入口
Devlore: device interrupt protection
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：Devlore: device interrupt protection｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 研究背景 | 05 / 15 方向
085

## Slide 86
解决方案
Devlore: device interrupt protection：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
将 interrupt delivery、device ownership 与 confidential boundary 绑定，使设备事件不再只。
内容说明
01
将 interrupt delivery、device ownership 与 confidential boundary 绑定，使设备事件不再只是外围控制面问题
核心设计拆解
01
Confidential-device interrupt ownership
02
Interrupt delivery mediation
03
VM/device lifecycle coupling
来源：Devlore: device interrupt protection｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 解决方案 | 05 / 15 方向
086

## Slide 87
实验结果
Devlore: device interrupt protection：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
本地已核验 arXiv PDF 提供 device-interrupt protection 设计/原型证据
内容说明
01
本地已核验 arXiv PDF 提供 device-interrupt protection 设计/原型证据
02
本报告 只写机制方向和证据状态，不写未复核数字或成熟部署结论
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Devlore: device interrupt protection
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Devlore: device interrupt protection｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 实验结果 | 05 / 15 方向
087

## Slide 88
文章评价
Devlore: device interrupt protection：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
明确指出 interrupt 是 CCA device path 的核心安全面，不应只讨论 DMA
内容说明
01
设计优势：明确指出 interrupt 是 CCA device path 的核心安全面，不应只讨论 DMA。
02
局限性：Draft evidence，落地需硬件、firmware、OS、hypervisor 和 interrupt controller 协同。
03
商业化潜力：对云端直通设备和加速器租户隔离很关键；风险在 legacy 设备兼容和中断虚拟化复杂性。
04
证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
明确指出 interrupt 是 CCA device path 的核心安全面，不应只讨论 DMA。
主要局限
Draft evidence，落地需硬件、firmware、OS、hypervisor 和 interrupt controller 协同。
商业落地
对云端直通设备和加速器租户隔离很关键；风险在 legacy 设备兼容和中断虚拟化复杂性。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E3
来源：Devlore: device interrupt protection｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 文章评价 | 05 / 15 方向
088

## Slide 89
内容摘要
Accelerator TEE SoK for CCA I/O：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
为 accelerator/device TEE 提供 taxonomy，帮助组织 GPU/NPU/DPU/SmartNIC 的身份、内存路径、runtime 与 attestation 问题
内容说明
01
为 accelerator/device TEE 提供 taxonomy，帮助组织 GPU/NPU/DPU/SmartNIC 的身份、内存路径、runtime 与。
02
Accelerator TEE SoK provides current taxonomy for device identity, memory paths, runtime...
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
SoK/综述
证据等级
E2 / Background substrate
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 内容摘要 | 05 / 15 方向
089

## Slide 90
研究背景
Accelerator TEE SoK for CCA I/O：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
设备 TEE 机制比 CPU TEE 更分散
内容说明
01
设备 TEE 机制比 CPU TEE 更分散
02
不同 accelerator 的队列、固件、驱动和本地 root 差异很大
问题边界
维度
说明
保护对象
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt
传统瓶颈
把设备访问、DMA、interrupt ownership 与 accelerator workflowow 纳入 CCA 边界。
本文入口
Accelerator TEE SoK for CCA I/O
证据限制
E2 / Background substrate
来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 研究背景 | 05 / 15 方向
090

## Slide 91
解决方案
Accelerator TEE SoK for CCA I/O：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
用 taxonomy 区分设备身份、内存路径、队列、runtime、driver TCB 与 attestation，作为 CCA I/O 方向的。
内容说明
01
用 taxonomy 区分设备身份、内存路径、队列、runtime、driver TCB 与 attestation，作为 CCA I/O 方向的背景基底
核心设计拆解
01
Accelerator/device TEE design taxonomy
02
Device identity and attestation vocabulary
03
Memory, queue, runtime and driver TCB dimensions
来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 解决方案 | 05 / 15 方向
091

## Slide 92
实验结果
Accelerator TEE SoK for CCA I/O：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
规范/Survey，无新实验；Accelerator TEE SoK for CCA I/O 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：Accelerator TEE SoK provides current taxonomy for device identity, memory paths...
03
证据等级：E2 / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Accelerator TEE SoK for CCA I/O
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E2 / Background substrate
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 实验结果 | 05 / 15 方向
092

## Slide 93
文章评价
Accelerator TEE SoK for CCA I/O：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
评价：Accelerator TEE SoK for CCA I/O 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：能把 accelerator TEE 设计空间系统化，避免只围绕 CPU Realm 叙事。
02
局限性：不是 Arm CCA 专用机制证据，也不是某个设备的生产部署证明。
03
商业化潜力：有助于产品需求拆解和 vendor 对标；风险在 taxonomy 与具体硬件能力之间仍需二次验证。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
能把 accelerator TEE 设计空间系统化，避免只围绕 CPU Realm 叙事。
主要局限
不是 Arm CCA 专用机制证据，也不是某个设备的生产部署证明。
商业落地
有助于产品需求拆解和 vendor 对标；风险在 taxonomy 与具体硬件能力之间仍需二次验证。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E2
来源：Accelerator TEE SoK for CCA I/O｜证据等级：E2 / Background substrate
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 文章评价 | 05 / 15 方向
093

## Slide 94
方向总结
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
ACAI: CCA accelerator execution：开创/基础入口，E3 / 草案/未批准规范。
02
Devlore: device interrupt protection：代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
03
Accelerator TEE SoK for CCA I/O：当前 SOTA/补充边界，E2 / Background substrate。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
ACAI: CCA accelerator execution
开创/基础入口
ACAI is the early design point for extending Arm CCA toward accelerator...
Devlore: device interrupt protection
代表性改进
Devlore is a recent draft on device interrupt protection for...
Accelerator TEE SoK for CCA I/O
当前 SOTA/补充边界
Accelerator TEE SoK provides current taxonomy for device identity...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Arm CCA I/O、DMA、accelerator、interrupt | 方向总结 | 05 / 15 方向
094

## Slide 95
06
DIRECTION
Attestation、boot、lifecycle
区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence、evidence profile 与 verifier policy。
主讲材料
SWATT: 软件 attestation 早期代表
E1 / 基础证据
RATS 架构
E0 / Spec-standard SOTA
VRASED verified RA co-design
E1 / 同行评审改进证据
方向开场 | Attestation、boot、lifecycle | 06 / 15 方向
095

## Slide 96
方向开场
Attestation、boot、lifecycle：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Attestation、boot、lifecycle 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence、evidence profile 与 verifier policy。
02
固定三篇主讲材料；`rats_rfc` 主讲 attestation architecture，`eat_rfc` 作为 token-format auxiliary；C-FLAT/LO-FAT/PDRIMA 作为 runtime-attestation lineage auxiliary。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
SWATT: 软件 attestation 早期代表
开创/基础入口
E1 / 基础证据
RATS 架构
代表性改进
E0 / Spec-standard SOTA
VRASED verified RA co-design
当前 SOTA/补充边界
E1 / 同行评审改进证据
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Attestation、boot、lifecycle | 方向开场 | 06 / 15 方向
096

## Slide 97
内容摘要
SWATT: 软件 attestation 早期代表：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
提出软件 attestation 的早期代表方法，用 timing-sensitive checksum 让远程 verifier 检查设备内存内容
内容说明
01
提出软件 attestation 的早期代表方法，用 timing-sensitive checksum 让远程 verifier 检查设备内存内容
02
SWATT is the classic starting point for remote software attestation problem framing.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 基础证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表｜证据等级：E1 / 基础证据
Attestation、boot、lifecycle | 内容摘要 | 06 / 15 方向
097

## Slide 98
研究背景
SWATT: 软件 attestation 早期代表：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
低端嵌入式设备缺少硬件 root of trust，但仍需要远程确认代码完整性和启动状态
内容说明
01
低端嵌入式设备缺少硬件 root of trust，但仍需要远程确认代码完整性和启动状态
问题边界
维度
说明
保护对象
Attestation、boot、lifecycle
传统瓶颈
区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence...
本文入口
SWATT: 软件 attestation 早期代表
证据限制
E1 / 基础证据
来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表｜证据等级：E1 / 基础证据
Attestation、boot、lifecycle | 研究背景 | 06 / 15 方向
098

## Slide 99
解决方案
SWATT: 软件 attestation 早期代表：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
用严格时间假设约束 prover 计算能力，使篡改设备难以伪造完整内存 checksum
内容说明
01
用严格时间假设约束 prover 计算能力，使篡改设备难以伪造完整内存 checksum
核心设计拆解
01
Software-only remote attestation
02
Timing-sensitive memory checksum
03
Verifier/prover challenge-response model
来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表｜证据等级：E1 / 基础证据
Attestation、boot、lifecycle | 解决方案 | 06 / 15 方向
099

## Slide 100
实验结果
SWATT: 软件 attestation 早期代表：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
论文在嵌入式节点场景评估
内容说明
01
论文在嵌入式节点场景评估
02
安全性强依赖 timing、硬件和网络假设
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
SWATT: 软件 attestation 早期代表
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 基础证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表｜证据等级：E1 / 基础证据
Attestation、boot、lifecycle | 实验结果 | 06 / 15 方向
100

## Slide 101
文章评价
SWATT: 软件 attestation 早期代表：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据
历史价值高，能解释 attestation 从软件测量走向硬件 RoT 的动因
内容说明
01
设计优势：历史价值高，能解释 attestation 从软件测量走向硬件 RoT 的动因。
02
局限性：面对现代强对手和复杂 SoC/TEE 时适用性有限。
03
商业化潜力：现代商业方案应转向硬件 RoT、标准化 evidence 和 verifier policy；SWATT 主要作为历史基线。
04
证据边界：E1 / Foundational；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
历史价值高，能解释 attestation 从软件测量走向硬件 RoT 的动因。
主要局限
面对现代强对手和复杂 SoC/TEE 时适用性有限。
商业落地
现代商业方案应转向硬件 RoT、标准化 evidence 和 verifier policy；SWATT 主要作为历史基线。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：SWATT: 软件 attestation 早期代表｜证据等级：E1 / 基础证据
Attestation、boot、lifecycle | 文章评价 | 06 / 15 方向
101

## Slide 102
内容摘要
RATS 架构：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
定义 attester、verifier、relying party、evidence、endorsements、reference values、attestation results 和 appraisal policy
内容说明
01
定义 attester、verifier、relying party、evidence、endorsements、reference values、attestation...
02
RFC 9334 defines the current RATS architecture for cross-TEE remote attestation.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RATS 架构｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Attestation、boot、lifecycle | 内容摘要 | 06 / 15 方向
102

## Slide 103
研究背景
RATS 架构：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
多平台 attestation 需要统一角色、消息、freshness 和 verifier policy 词汇，否则 CCA、CoVE、DPU/NIC evidence 难以对齐
内容说明
01
多平台 attestation 需要统一角色、消息、freshness 和 verifier policy 词汇，否则 CCA、CoVE、DPU/NIC evidence 难以对齐
问题边界
维度
说明
保护对象
Attestation、boot、lifecycle
传统瓶颈
区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence...
本文入口
RATS 架构
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：RATS 架构｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Attestation、boot、lifecycle | 研究背景 | 06 / 15 方向
103

## Slide 104
解决方案
RATS 架构：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
RATS 规范化 evidence 生成、传递、评估角色与拓扑
内容说明
01
RATS 规范化 evidence 生成、传递、评估角色与拓扑
02
`eat_rfc` 辅助说明实体状态和安全属性 claims 的 token 编码
核心设计拆解
01
Attester/verifier/relying-party roles
02
Evidence, endorsements, reference values and appraisal policy
03
Attestation results and freshness vocabulary
来源：RATS 架构｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Attestation、boot、lifecycle | 解决方案 | 06 / 15 方向
104

## Slide 105
实验结果
RATS 架构：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；RATS 架构 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：RFC 9334 defines the current RATS architecture for cross-TEE remote attestation.
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RATS 架构
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RATS 架构｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Attestation、boot、lifecycle | 实验结果 | 06 / 15 方向
105

## Slide 106
文章评价
RATS 架构：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
评价：RATS 架构 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：是跨平台 attestation 术语和 verifier policy 的权威基线。
02
局限性：不证明任一平台测量链充分，也不定义完整 token claim encoding。
03
商业化潜力：标准化落地潜力强；风险在平台 evidence profile、endorsement 分发和 verifier policy 运维复杂。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
是跨平台 attestation 术语和 verifier policy 的权威基线。
主要局限
不证明任一平台测量链充分，也不定义完整 token claim encoding。
商业落地
标准化落地潜力强；风险在平台 evidence profile、endorsement 分发和 verifier policy 运维复杂。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E0
来源：RATS 架构｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Attestation、boot、lifecycle | 文章评价 | 06 / 15 方向
106

## Slide 107
内容摘要
VRASED verified RA co-design：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
设计并验证面向 simple embedded devices 的 hardware/software remote attestation root
内容说明
01
设计并验证面向 simple embedded devices 的 hardware/software remote attestation root
02
VRASED is the strongest peer-reviewed verified RA co-design anchor for hardware/software...
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：VRASED verified RA co-design｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Attestation、boot、lifecycle | 内容摘要 | 06 / 15 方向
107

## Slide 108
研究背景
VRASED verified RA co-design：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
RA 安全性依赖硬件隔离、软件 routine 和协议共同成立，但早期方案缺少实现级机器可检查证明
内容说明
01
RA 安全性依赖硬件隔离、软件 routine 和协议共同成立，但早期方案缺少实现级机器可检查证明
问题边界
维度
说明
保护对象
Attestation、boot、lifecycle
传统瓶颈
区分 secure boot、launch attestation、runtime/control-flow evidence...
本文入口
VRASED verified RA co-design
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：VRASED verified RA co-design｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Attestation、boot、lifecycle | 研究背景 | 06 / 15 方向
108

## Slide 109
解决方案
VRASED verified RA co-design：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
用少量硬件扩展保护 attestation 代码、密钥和内存访问，并形式化验证整体 RA 安全属性
内容说明
01
用少量硬件扩展保护 attestation 代码、密钥和内存访问，并形式化验证整体 RA 安全属性
核心设计拆解
01
Hardware/software RA root co-design
02
Formal verification of security sub-properties
03
MSP430/Basys3 FPGA implementation
来源：VRASED verified RA co-design｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Attestation、boot、lifecycle | 解决方案 | 06 / 15 方向
109

## Slide 110
实验结果
VRASED verified RA co-design：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
USENIX Security 2019 peer-reviewed paper
内容说明
01
USENIX Security 2019 peer-reviewed paper
02
reports prototype and verification evidence for simple embedded devices.
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
VRASED verified RA co-design
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：VRASED verified RA co-design｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Attestation、boot、lifecycle | 实验结果 | 06 / 15 方向
110

## Slide 111
文章评价
VRASED verified RA co-design：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
证据强，结合形式化验证、硬件/软件 co-design 和真实原型
内容说明
01
设计优势：证据强，结合形式化验证、硬件/软件 co-design 和真实原型。
02
局限性：目标是 simple embedded devices，不是 cloud CVM、CCA Realm 或 CoVE TVM evidence profile。
03
商业化潜力：适合可审计 MCU/IoT RoT 和 attestation IP；风险在 proof maintenance、toolchain 和 profile 标准化。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
证据强，结合形式化验证、硬件/软件 co-design 和真实原型。
主要局限
目标是 simple embedded devices，不是 cloud CVM、CCA Realm 或 CoVE TVM evidence profile。
商业落地
适合可审计 MCU/IoT RoT 和 attestation IP；风险在 proof maintenance、toolchain 和 profile 标准。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E1
来源：VRASED verified RA co-design｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Attestation、boot、lifecycle | 文章评价 | 06 / 15 方向
111

## Slide 112
方向总结
Attestation、boot、lifecycle：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Attestation、boot、lifecycle 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
SWATT: 软件 attestation 早期代表：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
02
RATS 架构：代表性改进，E0 / Spec-standard SOTA。
03
VRASED verified RA co-design：当前 SOTA/补充边界，E1 / 同行评审改进证据。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
SWATT: 软件 attestation 早期代表
开创/基础入口
SWATT is the classic starting point for remote software attestation...
RATS 架构
代表性改进
RFC 9334 defines the current RATS architecture for cross-TEE remote...
VRASED verified RA co-design
当前 SOTA/补充边界
VRASED is the strongest peer-reviewed verified RA co-design anchor for...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Attestation、boot、lifecycle | 方向总结 | 06 / 15 方向
112

## Slide 113
07
DIRECTION
RISC-V 基础安全 primitives
把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
主讲材料
RISC-V privileged architecture
E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V IOMMU
E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V Advanced Interrupt Architecture
E0 / Spec-standard SOTA
方向开场 | RISC-V 基础安全 primitives | 07 / 15 方向
113

## Slide 114
方向开场
RISC-V 基础安全 primitives：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V 基础安全 primitives 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
02
固定三篇主讲材料；`riscv_iopmp_2026` 与 `manoni2026cva6cfi` 作为辅助材料，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
RISC-V privileged architecture
开创/基础入口
E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V IOMMU
代表性改进
E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V Advanced Interrupt Architecture
当前 SOTA/补充边界
E0 / Spec-standard SOTA
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V 基础安全 primitives | 方向开场 | 07 / 15 方向
114

## Slide 115
内容摘要
RISC-V privileged architecture：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / 基础证据 standard substrate
定义 RISC-V privilege modes、PMP、virtualization、trap/translation 和相关保护基础
内容说明
01
定义 RISC-V privilege modes、PMP、virtualization、trap/translation 和相关保护基础
02
RISC-V privileged ISA defines PMP, traps, modes, and paging substrate for RISC-V TEEs.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / 基础证据 standard substrate
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V privileged architecture｜证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V 基础安全 primitives | 内容摘要 | 07 / 15 方向
115

## Slide 116
研究背景
RISC-V privileged architecture：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V 安全系统需要从标准 privilege/translation/memory-control 机制出发，TEE 论文不能跳过底层隔离。
内容说明
01
RISC-V 安全系统需要从标准 privilege/translation/memory-control 机制出发，TEE 论文不能跳过底层隔离语义
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V 基础安全 primitives
传统瓶颈
把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
本文入口
RISC-V privileged architecture
证据限制
E0 / 基础证据 standard substrate
来源：RISC-V privileged architecture｜证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V 基础安全 primitives | 研究背景 | 07 / 15 方向
116

## Slide 117
解决方案
RISC-V privileged architecture：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / 基础证据 standard substrate
通过 M/S/U/HS/VS modes、PMP/ePMP/Smepmp、trap/translation 机制组合隔离 substrate
内容说明
01
通过 M/S/U/HS/VS modes、PMP/ePMP/Smepmp、trap/translation 机制组合隔离 substrate
核心设计拆解
01
M/S/U and virtualization privilege modes
02
PMP/ePMP/Smepmp memory protection substrate
03
Trap, translation and supervisor/guest isolation vocabulary
来源：RISC-V privileged architecture｜证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V 基础安全 primitives | 解决方案 | 07 / 15 方向
117

## Slide 118
实验结果
RISC-V privileged architecture：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / 基础证据 standard substrate
规范/Survey，无新实验；RISC-V privileged architecture 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：RISC-V privileged ISA defines PMP, traps, modes, and paging substrate for RISC-V TEEs.
03
证据等级：E0 / Foundational standard substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V privileged architecture
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / 基础证据 standard substrate
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V privileged architecture｜证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V 基础安全 primitives | 实验结果 | 07 / 15 方向
118

## Slide 119
文章评价
RISC-V privileged architecture：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / 基础证据 standard substrate
评价：RISC-V privileged architecture 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：所有 RISC-V TEE、CoVE、AP-TEE 讨论的共同底座。
02
局限性：不是 confidential VM 或 enclave 的完整方案，也不覆盖设备 I/O 隔离。
03
商业化潜力：商业价值在于开放生态共识；风险在厂商实现差异和扩展组合复杂度。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
所有 RISC-V TEE、CoVE、AP-TEE 讨论的共同底座。
主要局限
不是 confidential VM 或 enclave 的完整方案，也不覆盖设备 I/O 隔离。
商业落地
商业价值在于开放生态共识；风险在厂商实现差异和扩展组合复杂度。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E0
来源：RISC-V privileged architecture｜证据等级：E0 / 基础证据 standard substrate
RISC-V 基础安全 primitives | 文章评价 | 07 / 15 方向
119

## Slide 120
内容摘要
RISC-V IOMMU：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
定义 RISC-V I/O translation/protection 架构，用于约束设备地址转换和访问权限
内容说明
01
定义 RISC-V I/O translation/protection 架构，用于约束设备地址转换和访问权限
02
RISC-V IOMMU specification is the current standard substrate for DMA isolation and CoVE-IO.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V IOMMU｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 内容摘要 | 07 / 15 方向
120

## Slide 121
研究背景
RISC-V IOMMU：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
DMA 和总线 master 可绕过 CPU-side PMP/页表
内容说明
01
DMA 和总线 master 可绕过 CPU-side PMP/页表
02
TEE 或 CoVE-IO 需要 I/O 侧地址转换和权限控制
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V 基础安全 primitives
传统瓶颈
把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
本文入口
RISC-V IOMMU
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：RISC-V IOMMU｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 研究背景 | 07 / 15 方向
121

## Slide 122
解决方案
RISC-V IOMMU：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
IOMMU 把设备发起的访问纳入可配置 translation/protection 边界
内容说明
01
IOMMU 把设备发起的访问纳入可配置 translation/protection 边界
02
`riscv_iopmp_2026` 作为 requester/memory-domain filtering 的 draft 辅助材料
核心设计拆解
01
Device address translation and protection
02
I/O page-table and permission semantics
03
CoVE-IO substrate for DMA isolation discussions
来源：RISC-V IOMMU｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 解决方案 | 07 / 15 方向
122

## Slide 123
实验结果
RISC-V IOMMU：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；RISC-V IOMMU 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：RISC-V IOMMU specification is the current standard substrate for DMA isolation and...
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V IOMMU
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V IOMMU｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 实验结果 | 07 / 15 方向
123

## Slide 124
文章评价
RISC-V IOMMU：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
评价：RISC-V IOMMU 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：是 RISC-V confidential I/O 和 DMA 隔离讨论的标准 substrate。
02
局限性：IOMMU 自身不是 TEE，也不覆盖设备身份、attestation 或 interrupt ownership。
03
商业化潜力：对服务器和异构设备直通很关键；风险在设备生态、固件配置和 verifier 无法直接观察配置完整性。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
是 RISC-V confidential I/O 和 DMA 隔离讨论的标准 substrate。
主要局限
IOMMU 自身不是 TEE，也不覆盖设备身份、attestation 或 interrupt ownership。
商业落地
对服务器和异构设备直通很关键；风险在设备生态、固件配置和 verifier 无法直接观察配置完整性。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E0
来源：RISC-V IOMMU｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 文章评价 | 07 / 15 方向
124

## Slide 125
内容摘要
RISC-V Advanced Interrupt Architecture：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
定义 interrupt、MSI、virtual interrupt 等基础，为 trusted interrupt delivery 和 confidential I/O 提供标准语义
内容说明
01
定义 interrupt、MSI、virtual interrupt 等基础，为 trusted interrupt delivery 和 confidential I/O 提供标准。
02
RISC-V AIA specification is the current interrupt virtualization and ownership substrate.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 内容摘要 | 07 / 15 方向
125

## Slide 126
研究背景
RISC-V Advanced Interrupt Architecture：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
Confidential I/O 不只需要 DMA 隔离，也需要可信 interrupt/MSI delivery
内容说明
01
Confidential I/O 不只需要 DMA 隔离，也需要可信 interrupt/MSI delivery
02
runtime CFI 则是独立的控制流防护 substrate
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V 基础安全 primitives
传统瓶颈
把 PMP/ePMP/Smepmp、IOMMU、IOPMP、AIA、CFI 等 substrate 与 TEE 本体区分开。
本文入口
RISC-V Advanced Interrupt Architecture
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 研究背景 | 07 / 15 方向
126

## Slide 127
解决方案
RISC-V Advanced Interrupt Architecture：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
AIA 规范化 interrupt controller 与 MSI/virtual interrupt
内容说明
01
AIA 规范化 interrupt controller 与 MSI/virtual interrupt
02
`manoni2026cva6cfi` 作为 RISC-V CFI draft implementation auxiliary
核心设计拆解
01
Advanced interrupt controller architecture
02
MSI and virtual interrupt semantics
03
Trusted interrupt-delivery substrate for confidential I/O
来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 解决方案 | 07 / 15 方向
127

## Slide 128
实验结果
RISC-V Advanced Interrupt Architecture：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；RISC-V Advanced Interrupt Architecture 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：RISC-V AIA specification is the current interrupt virtualization and ownership...
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V Advanced Interrupt Architecture
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 实验结果 | 07 / 15 方向
128

## Slide 129
文章评价
RISC-V Advanced Interrupt Architecture：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
评价：RISC-V Advanced Interrupt Architecture 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：为 trusted MSI、interrupt ownership 和虚拟化中断路径提供标准词汇。
02
局限性：不定义完整 confidential I/O protocol，也不证明实现侧中断隔离正确。
03
商业化潜力：对直通设备和 SmartNIC/DPU 中断路径有基础价值；风险在平台实现、IOMMU/IOPMP 组合和审计可见性。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
为 trusted MSI、interrupt ownership 和虚拟化中断路径提供标准词汇。
主要局限
不定义完整 confidential I/O protocol，也不证明实现侧中断隔离正确。
商业落地
对直通设备和 SmartNIC/DPU 中断路径有基础价值；风险在平台实现、IOMMU/IOPMP 组合和审计可见性。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E0
来源：RISC-V Advanced Interrupt Architecture｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V 基础安全 primitives | 文章评价 | 07 / 15 方向
129

## Slide 130
方向总结
RISC-V 基础安全 primitives：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V 基础安全 primitives 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
RISC-V privileged architecture：开创/基础入口，E0 / 基础证据 standard substrate。
02
RISC-V IOMMU：代表性改进，E0 / Spec-standard SOTA。
03
RISC-V Advanced Interrupt Architecture：当前 SOTA/补充边界，E0 / Spec-standard SOTA。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
RISC-V privileged architecture
开创/基础入口
RISC-V privileged ISA defines PMP, traps, modes, and paging substrate...
RISC-V IOMMU
代表性改进
RISC-V IOMMU specification is the current standard substrate for DMA...
RISC-V Advanced Interrupt Architecture
当前 SOTA/补充边界
RISC-V AIA specification is the current interrupt virtualization and...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V 基础安全 primitives | 方向总结 | 07 / 15 方向
130

## Slide 131
08
DIRECTION
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata primitive。
主讲材料
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架
E1 / 基础证据
Penglai: scalable enclave memory protection
E1 / 同行评审改进证据
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive
E1 / 同行评审改进证据
方向开场 | RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 08 / 15 方向
131

## Slide 132
方向开场
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata primitive。
02
固定三篇主讲材料；不引入辅助材料，直接呈现 RISC-V enclave lineage。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架
开创/基础入口
E1 / 基础证据
Penglai: scalable enclave memory protection
代表性改进
E1 / 同行评审改进证据
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive
当前 SOTA/补充边界
E1 / 同行评审改进证据
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 方向开场 | 08 / 15 方向
132

## Slide 133
内容摘要
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：内容摘要
来源状态：作者公开 PDF 已核验
E1 / 基础证据
开源 RISC-V TEE 框架，用 PMP、security monitor 和 runtime abstraction 构建 enclave
内容说明
01
开源 RISC-V TEE 框架，用 PMP、security monitor 和 runtime abstraction 构建 enclave
02
EuroSys 2020 Keystone is the foundational public RISC-V open-source TEE framework paper.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 基础证据
来源状态
作者公开 PDF 已核验
来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架｜证据等级：E1 / 基础证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 内容摘要 | 08 / 15 方向
133

## Slide 134
研究背景
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：研究背景
来源状态：作者公开 PDF 已核验
E1 / 基础证据
商业 TEE 难定制、难验证
内容说明
01
商业 TEE 难定制、难验证
02
RISC-V 提供开放硬件/软件协同机会，需要可研究、可裁剪的 enclave baseline
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
传统瓶颈
从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata...
本文入口
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架
证据限制
E1 / 基础证据
来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架｜证据等级：E1 / 基础证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 研究背景 | 08 / 15 方向
134

## Slide 135
解决方案
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：解决方案
来源状态：作者公开 PDF 已核验
E1 / 基础证据
把 PMP region、security monitor、runtime 和 host ABI 组合成可扩展的开源 TEE 框架
内容说明
01
把 PMP region、security monitor、runtime 和 host ABI 组合成可扩展的开源 TEE 框架
核心设计拆解
01
PMP-based enclave isolation
02
Security monitor and runtime abstraction
03
Open RISC-V TEE software/hardware co-design
来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架｜证据等级：E1 / 基础证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 解决方案 | 08 / 15 方向
135

## Slide 136
实验结果
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：实验结果
来源状态：作者公开 PDF 已核验
E1 / 基础证据
论文报告 CoreMark/Beebs/RV8 等开销结果
内容说明
01
论文报告 CoreMark/Beebs/RV8 等开销结果
02
待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数字
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架
作者公开 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 基础证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架｜证据等级：E1 / 基础证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 实验结果 | 08 / 15 方向
136

## Slide 137
文章评价
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：文章评价
来源状态：作者公开 PDF 已核验
E1 / 基础证据
RISC-V TEE baseline，适合解释 PMP-based enclave 的优势和限制
内容说明
01
设计优势：RISC-V TEE baseline，适合解释 PMP-based enclave 的优势和限制。
02
局限性：EuroSys 2020 foundational evidence，不代表后续标准化 confidential VM 或生产 enclave。
03
商业化潜力：开源可定制性强；风险在 PMP region 限制、生态成熟度和安全 monitor 正确性。
04
证据边界：E1 / Foundational；作者公开 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
RISC-V TEE baseline，适合解释 PMP-based enclave 的优势和限制。
主要局限
EuroSys 2020 foundational evidence，不代表后续标准化 confidential VM 或生产 enclave。
商业落地
开源可定制性强；风险在 PMP region 限制、生态成熟度和安全 monitor 正确性。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架｜证据等级：E1 / 基础证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 文章评价 | 08 / 15 方向
137

## Slide 138
内容摘要
Penglai: scalable enclave memory protection：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
面向大规模 enclave 的 scalable memory protection，回应 serverless/microservice 对大量动态 enclave 的需求
内容说明
01
面向大规模 enclave 的 scalable memory protection，回应 serverless/microservice 对大量动态 enclave 的需求
02
OSDI 2021 Penglai is a peer-reviewed SOTA scalable RISC-V enclave OS after Keystone.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Penglai: scalable enclave memory protection｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 内容摘要 | 08 / 15 方向
138

## Slide 139
研究背景
Penglai: scalable enclave memory protection：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
传统 PMP region 数量有限，难以支撑大量 enclave、动态生命周期和更大的受保护内存
内容说明
01
传统 PMP region 数量有限，难以支撑大量 enclave、动态生命周期和更大的受保护内存
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
传统瓶颈
从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata...
本文入口
Penglai: scalable enclave memory protection
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：Penglai: scalable enclave memory protection｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 研究背景 | 08 / 15 方向
139

## Slide 140
解决方案
Penglai: scalable enclave memory protection：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
引入更可扩展的内存保护和 metadata 管理机制，把 RISC-V enclave 从少量静态隔离推进到云端规模化
内容说明
01
引入更可扩展的内存保护和 metadata 管理机制，把 RISC-V enclave 从少量静态隔离推进到云端规模化
核心设计拆解
01
Scalable enclave memory protection
02
Metadata management for enclave lifecycle
03
Serverless/microservice-oriented enclave scaling
来源：Penglai: scalable enclave memory protection｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 解决方案 | 08 / 15 方向
140

## Slide 141
实验结果
Penglai: scalable enclave memory protection：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
OSDI 论文报告可支持大量 enclave 和较大安全内存
内容说明
01
OSDI 论文报告可支持大量 enclave 和较大安全内存
02
待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体指标
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Penglai: scalable enclave memory protection
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Penglai: scalable enclave memory protection｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 实验结果 | 08 / 15 方向
141

## Slide 142
文章评价
Penglai: scalable enclave memory protection：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
系统贡献强，直接解决 PMP-based enclave 在规模上的瓶颈
内容说明
01
设计优势：系统贡献强，直接解决 PMP-based enclave 在规模上的瓶颈。
02
局限性：需要硬件修改和生态配套，不等同于 RISC-V ratified confidential-computing standard。
03
商业化潜力：适合云原生 enclave 服务方向；风险在硬件采纳、标准化和云平台管理接口。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
系统贡献强，直接解决 PMP-based enclave 在规模上的瓶颈。
主要局限
需要硬件修改和生态配套，不等同于 RISC-V ratified confidential-computing standard。
商业落地
适合云原生 enclave 服务方向；风险在硬件采纳、标准化和云平台管理接口。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E1
来源：Penglai: scalable enclave memory protection｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 文章评价 | 08 / 15 方向
142

## Slide 143
内容摘要
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
提出低开销、实用的 RISC-V enclave primitive，用 tag/metadata primitive 支持双向 sandbox 和嵌套隔离
内容说明
01
提出低开销、实用的 RISC-V enclave primitive，用 tag/metadata primitive 支持双向 sandbox 和嵌套隔离
02
SPEAR-V is a peer-reviewed SOTA RISC-V TEE system with SoC and remote-attestation focus.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 内容摘要 | 08 / 15 方向
143

## Slide 144
研究背景
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
RISC-V enclave 需要更灵活、低开销、可抵抗部分 controlled-channel 风险的硬件 primitive
内容说明
01
RISC-V enclave 需要更灵活、低开销、可抵抗部分 controlled-channel 风险的硬件 primitive
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V
传统瓶颈
从 PMP-based enclave 到 scalable memory protection，再到 tag/metadata...
本文入口
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 研究背景 | 08 / 15 方向
144

## Slide 145
解决方案
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
用 tag/metadata primitive 替代仅靠 PMP region 的隔离表达，支持更细粒度的 protected/unprotected 交互
内容说明
01
用 tag/metadata primitive 替代仅靠 PMP region 的隔离表达，支持更细粒度的 protected/unprotected 交互
核心设计拆解
01
Tag/metadata enclave primitive
02
Bidirectional sandbox and nested isolation
03
Low-overhead protected/unprotected transitions
来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 解决方案 | 08 / 15 方向
145

## Slide 146
实验结果
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
AsiaCCS 论文报告 protected/unprotected 场景低开销
内容说明
01
AsiaCCS 论文报告 protected/unprotected 场景低开销
02
待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 实验结果 | 08 / 15 方向
146

## Slide 147
文章评价
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
机制设计清晰，展示 RISC-V enclave primitive 可沿 tag/metadata 路线演进
内容说明
01
设计优势：机制设计清晰，展示 RISC-V enclave primitive 可沿 tag/metadata 路线演进。
02
局限性：Peer-reviewed 系统证据不等同于 RISC-V 标准或量产硬件采纳。
03
商业化潜力：若硬件供应商采纳，适合细粒度隔离和嵌入式/边缘 TEE；风险在 ISA 扩展标准化和工具链支持。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
机制设计清晰，展示 RISC-V enclave primitive 可沿 tag/metadata 路线演进。
主要局限
Peer-reviewed 系统证据不等同于 RISC-V 标准或量产硬件采纳。
商业落地
若硬件供应商采纳，适合细粒度隔离和嵌入式/边缘 TEE；风险在 ISA 扩展标准化和工具链支持。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E1
来源：SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 文章评价 | 08 / 15 方向
147

## Slide 148
方向总结
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架：开创/基础入口，E1 / 基础证据。
02
Penglai: scalable enclave memory protection：代表性改进，E1 / 同行评审改进证据。
03
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive：当前 SOTA/补充边界，E1 / 同行评审改进证据。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
Keystone: 开源 RISC-V TEE 框架
开创/基础入口
EuroSys 2020 Keystone is the foundational public RISC-V open-source TEE...
Penglai: scalable enclave memory protection
代表性改进
OSDI 2021 Penglai is a peer-reviewed SOTA scalable RISC-V enclave OS...
SPEAR-V: low-overhead RISC-V enclave primitive
当前 SOTA/补充边界
SPEAR-V is a peer-reviewed SOTA RISC-V TEE system with SoC and...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V TEE lineage: Sanctum / Keystone / Penglai / SPEAR-V | 方向总结 | 08 / 15 方向
148

## Slide 149
09
DIRECTION
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
主讲材料
RISC-V CoVE reference architecture
E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案
E3 / 草案/未批准规范
RISC-V TEE 谱系辅助材料
E2 survey / Background substrate
方向开场 | RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 09 / 15 方向
149

## Slide 150
方向开场
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
02
固定三篇主讲材料；survey 只作为 background substrate，不替代 CoVE/AP-TEE 机制证据。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
RISC-V CoVE reference architecture
开创/基础入口
E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案
代表性改进
E3 / 草案/未批准规范
RISC-V TEE 谱系辅助材料
当前 SOTA/补充边界
E2 survey / Background substrate
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 方向开场 | 09 / 15 方向
150

## Slide 151
内容摘要
RISC-V CoVE reference architecture：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 基础证据 public preprint
提出 RISC-V CoVE confidential computing 参考架构方向，明确 confidential VM 需要的 ISA、non-ISA、SoC 与 platform requirements
内容说明
01
提出 RISC-V CoVE confidential computing 参考架构方向，明确 confidential VM 需要的 ISA、non-ISA、SoC 与。
02
CoVE 2023 is the early mainline design material for RISC-V confidential VMs.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E3 / 基础证据 public preprint
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V CoVE reference architecture｜证据等级：E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 内容摘要 | 09 / 15 方向
151

## Slide 152
研究背景
RISC-V CoVE reference architecture：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 基础证据 public preprint
多租户 confidential VM 需要降低 tenant 对 host/hypervisor 的信任，并区别于单进程 enclave lineage
内容说明
01
多租户 confidential VM 需要降低 tenant 对 host/hypervisor 的信任，并区别于单进程 enclave lineage
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
传统瓶颈
把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
本文入口
RISC-V CoVE reference architecture
证据限制
E3 / 基础证据 public preprint
来源：RISC-V CoVE reference architecture｜证据等级：E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 研究背景 | 09 / 15 方向
152

## Slide 153
解决方案
RISC-V CoVE reference architecture：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 基础证据 public preprint
用 CoVE reference architecture 描述 TVM 所需的硬件、固件、hypervisor 和 platform support
内容说明
01
用 CoVE reference architecture 描述 TVM 所需的硬件、固件、hypervisor 和 platform support
核心设计拆解
01
RISC-V confidential VM reference architecture
02
ISA/non-ISA/SoC/platform requirement split
03
Host/hypervisor trust reduction for TVM
来源：RISC-V CoVE reference architecture｜证据等级：E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 解决方案 | 09 / 15 方向
153

## Slide 154
实验结果
RISC-V CoVE reference architecture：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 基础证据 public preprint
架构论文/position-style，无完整系统实验
内容说明
01
架构论文/position-style，无完整系统实验
02
具体 ABI/state details 需要 AP-TEE draft
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V CoVE reference architecture
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 基础证据 public preprint
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V CoVE reference architecture｜证据等级：E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 实验结果 | 09 / 15 方向
154

## Slide 155
文章评价
RISC-V CoVE reference architecture：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 基础证据 public preprint
CoVE confidential VM 入口材料，能把 RISC-V 从 enclave lineage 推向 TVM 模型
内容说明
01
设计优势：CoVE confidential VM 入口材料，能把 RISC-V 从 enclave lineage 推向 TVM 模型。
02
局限性：不提供完整 ABI、状态机或 ratified standard 语义。
03
商业化潜力：对开放 confidential VM 生态有方向价值；风险在标准未定、平台支持和 verifier ecosystem。
04
证据边界：E3 / Foundational public preprint；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
CoVE confidential VM 入口材料，能把 RISC-V 从 enclave lineage 推向 TVM 模型。
主要局限
不提供完整 ABI、状态机或 ratified standard 语义。
商业落地
对开放 confidential VM 生态有方向价值；风险在标准未定、平台支持和 verifier ecosystem。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E3
来源：RISC-V CoVE reference architecture｜证据等级：E3 / 基础证据 public preprint
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 文章评价 | 09 / 15 方向
155

## Slide 156
内容摘要
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
定义 RISC-V AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 和 SBI ABI，包括 TVM、TSM、COVH/COVG 与 memory lifecycle
内容说明
01
定义 RISC-V AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 和 SBI ABI，包括 TVM、TSM、COVH/COVG 与 memory lifecycle
02
AP-TEE draft is the current standards-track source for RISC-V confidential VM semantics.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 内容摘要 | 09 / 15 方向
156

## Slide 157
研究背景
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
CoVE 需要标准化 TVM、TSM、memory lifecycle、attestation 和 host/guest 调用界面，才能与 Arm CCA/RMM 同层比较
内容说明
01
CoVE 需要标准化 TVM、TSM、memory lifecycle、attestation 和 host/guest 调用界面，才能与 Arm CCA/RMM 同层比较
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
传统瓶颈
把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
本文入口
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 研究背景 | 09 / 15 方向
157

## Slide 158
解决方案
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
给出 TSM、TSM-driver、Supervisor Domains、COVH/COVG、memory donation/reclaim/share 等 draft 规范语义
内容说明
01
给出 TSM、TSM-driver、Supervisor Domains、COVH/COVG、memory donation/reclaim/share 等 draft 规范语义
核心设计拆解
01
TVM/TSM lifecycle and SBI ABI
02
COVH/COVG host/guest interface split
03
Memory donation, reclaim and sharing semantics
来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 解决方案 | 09 / 15 方向
158

## Slide 159
实验结果
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
规范/Survey，无新实验；RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：AP-TEE draft is the current standards-track source for RISC-V confidential VM...
03
证据等级：E3 / Draft-not-ratified；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 实验结果 | 09 / 15 方向
159

## Slide 160
文章评价
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
评价：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：当前最关键的 RISC-V CCA 对照材料，直接定义 TVM/TSM lifecycle。
02
局限性：v0.7 RC2 仍是 draft，状态机和 ABI 可能变化。
03
商业化潜力：商业潜力在开放 confidential VM stack；风险在标准收敛、firmware/OS support 和兼容迁移。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
当前最关键的 RISC-V CCA 对照材料，直接定义 TVM/TSM lifecycle。
主要局限
v0.7 RC2 仍是 draft，状态机和 ABI 可能变化。
商业落地
商业潜力在开放 confidential VM stack；风险在标准收敛、firmware/OS support 和兼容迁移。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E3
来源：RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 文章评价 | 09 / 15 方向
160

## Slide 161
内容摘要
RISC-V TEE 谱系辅助材料：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
把 pre-CoVE enclave 与 CoVE 放入 RISC-V TEE 谱系，辅助区分 enclave architecture、trusted monitor/runtime 和 confidential VM
内容说明
01
把 pre-CoVE enclave 与 CoVE 放入 RISC-V TEE 谱系，辅助区分 enclave architecture、trusted...
02
Recent RISC-V TEE survey cross-checks the CoVE and AP-TEE lineage against older enclave...
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
SoK/综述
证据等级
E2 survey / Background substrate
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料｜证据等级：E2 survey / Background substrate
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 内容摘要 | 09 / 15 方向
161

## Slide 162
研究背景
RISC-V TEE 谱系辅助材料：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
RISC-V TEE 论文和规范发展快，survey 可减少分类断裂
内容说明
01
RISC-V TEE 论文和规范发展快，survey 可减少分类断裂
02
即使本地 PDF 已核验，机制细节仍要回到原始论文/spec
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM
传统瓶颈
把 pre-CoVE enclave 与 AP-TEE/CoVE TVM lifecycle 区分开。
本文入口
RISC-V TEE 谱系辅助材料
证据限制
E2 survey / Background substrate
来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料｜证据等级：E2 survey / Background substrate
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 研究背景 | 09 / 15 方向
162

## Slide 163
解决方案
RISC-V TEE 谱系辅助材料：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
按 secure enclave、TEE mechanism、memory/I/O/attestation support 分类
内容说明
01
按 secure enclave、TEE mechanism、memory/I/O/attestation support 分类
02
机制 claim 必须回引 CoVE paper 和 AP-TEE spec
核心设计拆解
01
RISC-V enclave and TEE taxonomy
02
Pre-CoVE versus CoVE/AP-TEE classification
03
Survey bridge for representative systems
来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料｜证据等级：E2 survey / Background substrate
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 解决方案 | 09 / 15 方向
163

## Slide 164
实验结果
RISC-V TEE 谱系辅助材料：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
规范/Survey，无新实验；RISC-V TEE 谱系辅助材料 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：Recent RISC-V TEE survey cross-checks the CoVE and AP-TEE lineage against older...
03
证据等级：E2 survey / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V TEE 谱系辅助材料
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E2 survey / Background substrate
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料｜证据等级：E2 survey / Background substrate
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 实验结果 | 09 / 15 方向
164

## Slide 165
文章评价
RISC-V TEE 谱系辅助材料：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 survey / Background substrate
评价：RISC-V TEE 谱系辅助材料 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：有助于横向定位 Keystone/Penglai/SPEAR-V 与 CoVE/AP-TEE。
02
局限性：Survey 不能替代原始机制论文或官方规范，尤其不能承载性能或安全证明细节。
03
商业化潜力：适合产品路线图分类；风险在 survey 分类滞后和不同 threat model 被误合并。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
有助于横向定位 Keystone/Penglai/SPEAR-V 与 CoVE/AP-TEE。
主要局限
Survey 不能替代原始机制论文或官方规范，尤其不能承载性能或安全证明细节。
商业落地
适合产品路线图分类；风险在 survey 分类滞后和不同 threat model 被误合并。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E2 survey
来源：RISC-V TEE 谱系辅助材料｜证据等级：E2 survey / Background substrate
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 文章评价 | 09 / 15 方向
165

## Slide 166
方向总结
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
RISC-V CoVE reference architecture：开创/基础入口，E3 / 基础证据 public preprint。
02
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案：代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
03
RISC-V TEE 谱系辅助材料：当前 SOTA/补充边界，E2 survey / Background substrate。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
RISC-V CoVE reference architecture
开创/基础入口
CoVE 2023 is the early mainline design material for RISC-V confidential...
RISC-V AP-TEE / CoVE TVM 规范草案
代表性改进
AP-TEE draft is the current standards-track source for RISC-V...
RISC-V TEE 谱系辅助材料
当前 SOTA/补充边界
Recent RISC-V TEE survey cross-checks the CoVE and AP-TEE lineage...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V CoVE / AP-TEE confidential VM | 方向总结 | 09 / 15 方向
166

## Slide 167
10
DIRECTION
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O
把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
主讲材料
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE
E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO 规范草案
E3 / 草案/未批准规范
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO
E0 / Spec-standard SOTA
方向开场 | RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 10 / 15 方向
167

## Slide 168
方向开场
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
02
固定三篇主讲材料；`riscv_aia_2023` 作为 trusted interrupt auxiliary，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE
开创/基础入口
E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO 规范草案
代表性改进
E3 / 草案/未批准规范
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO
当前 SOTA/补充边界
E0 / Spec-standard SOTA
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 方向开场 | 10 / 15 方向
168

## Slide 169
内容摘要
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
提出面向 TEE 的 scalable I/O protection，聚焦设备 access control 和 metadata/checking 可扩展性
内容说明
01
提出面向 TEE 的 scalable I/O protection，聚焦设备 access control 和 metadata/checking 可扩展性
02
sIOPMP is a peer-reviewed mechanism starting point for RISC-V trusted I/O and DMA...
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 内容摘要 | 10 / 15 方向
169

## Slide 170
研究背景
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
DMA 设备可绕过 CPU memory isolation，I/O 保护是 TEE 的关键缺口
内容说明
01
DMA 设备可绕过 CPU memory isolation，I/O 保护是 TEE 的关键缺口
02
只保护 CPU 页表或 PMP 不足以覆盖设备侧访问
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O
传统瓶颈
把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
本文入口
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 研究背景 | 10 / 15 方向
170

## Slide 171
解决方案
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
设计 scalable I/O protection metadata/checking 机制，提高设备访问控制效率并支撑更大规模 I/O protection
内容说明
01
设计 scalable I/O protection metadata/checking 机制，提高设备访问控制效率并支撑更大规模 I/O protection
核心设计拆解
01
Scalable I/O protection metadata
02
Device access-control checking path
03
TEE-oriented DMA isolation substrate
来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 解决方案 | 10 / 15 方向
171

## Slide 172
实验结果
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
ASPLOS 论文给出吞吐和开销评估
内容说明
01
ASPLOS 论文给出吞吐和开销评估
02
待补证据：需要核对原文 Table/Figure 后再写入具体数值
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 实验结果 | 10 / 15 方向
172

## Slide 173
文章评价
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
RISC-V I/O protection 的 peer-reviewed SOTA，可作为 CoVE-IO access-control 前置材料
内容说明
01
设计优势：RISC-V I/O protection 的 peer-reviewed SOTA，可作为 CoVE-IO access-control 前置材料。
02
局限性：主要解决 access control，不覆盖完整 device identity、TDISP、link security 或 trusted interrupt...
03
商业化潜力：对高性能设备直通有价值；风险在硬件改造、IOMMU/IOPMP 组合和平台可观测性。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
RISC-V I/O protection 的 peer-reviewed SOTA，可作为 CoVE-IO access-control 前置材料。
主要局限
主要解决 access control，不覆盖完整 device identity、TDISP、link security 或 trusted...
商业落地
对高性能设备直通有价值；风险在硬件改造、IOMMU/IOPMP 组合和平台可观测性。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：sIOPMP: scalable I/O protection for TEE｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 文章评价 | 10 / 15 方向
173

## Slide 174
内容摘要
RISC-V CoVE-IO 规范草案：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
定义 RISC-V CoVE-IO confidential I/O 架构，把 TVM 设备使用扩展到 device identity、DMA/MMIO、interrupt 和 link security
内容说明
01
定义 RISC-V CoVE-IO confidential I/O 架构，把 TVM 设备使用扩展到 device identity、DMA/MMIO、interrupt 和。
02
CoVE-IO and TEE-I/O draft is the current standards-track SOTA for RISC-V confidential I/O.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 内容摘要 | 10 / 15 方向
174

## Slide 175
研究背景
RISC-V CoVE-IO 规范草案：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
TVM 使用真实设备时，安全边界必须覆盖设备身份、DMA/MMIO、interrupt delivery、link protection 和设备管理路径
内容说明
01
TVM 使用真实设备时，安全边界必须覆盖设备身份、DMA/MMIO、interrupt delivery、link protection 和管理 control plane
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O
传统瓶颈
把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
本文入口
RISC-V CoVE-IO 规范草案
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 研究背景 | 10 / 15 方向
175

## Slide 176
解决方案
RISC-V CoVE-IO 规范草案：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
用 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、trusted MSI 等机制组合描述 draft confidential I/O lifecycle
内容说明
01
用 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、trusted MSI 等机制组合描述 draft confidential I/O lifecycle
核心设计拆解
01
TDI/TDM/DSM device-domain vocabulary
02
SPDM/TDISP and PCIe IDE linkage
03
Trusted MSI and interrupt-path concepts
来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 解决方案 | 10 / 15 方向
176

## Slide 177
实验结果
RISC-V CoVE-IO 规范草案：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
规范/Survey，无新实验；RISC-V CoVE-IO 规范草案 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：CoVE-IO and TEE-I/O draft is the current standards-track SOTA for RISC-V...
03
证据等级：E3 / Draft-not-ratified；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V CoVE-IO 规范草案
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 实验结果 | 10 / 15 方向
177

## Slide 178
文章评价
RISC-V CoVE-IO 规范草案：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
评价：RISC-V CoVE-IO 规范草案 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：当前最重要的 RISC-V confidential I/O 规范入口。
02
局限性：v0.3.0 draft 仍可能变化，不证明任一硬件或 OS 实现成熟。
03
商业化潜力：对 RISC-V confidential accelerator/NIC 生态关键；风险在 SPDM/TDISP/IDE 与平台 ABI 收敛。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
当前最重要的 RISC-V confidential I/O 规范入口。
主要局限
v0.3.0 draft 仍可能变化，不证明任一硬件或 OS 实现成熟。
商业落地
对 RISC-V confidential accelerator/NIC 生态关键；风险在 SPDM/TDISP/IDE 与平台 ABI 收敛。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E3
来源：RISC-V CoVE-IO 规范草案｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 文章评价 | 10 / 15 方向
178

## Slide 179
内容摘要
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
IOMMU 支撑设备 DMA translation/protection，是 CoVE-IO 设备侧地址访问控制的标准底座
内容说明
01
IOMMU 支撑设备 DMA translation/protection，是 CoVE-IO 设备侧地址访问控制的标准底座
02
RISC-V IOMMU specification provides the current DMA isolation substrate for CoVE-IO.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 内容摘要 | 10 / 15 方向
179

## Slide 180
研究背景
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
CoVE-IO 不能只靠 PMP 或 CPU page table
内容说明
01
CoVE-IO 不能只靠 PMP 或 CPU page table
02
设备侧 DMA 需要独立的 translation/protection 语义
问题边界
维度
说明
保护对象
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O
传统瓶颈
把设备身份、DMA/MMIO、interrupt、link security 与 I/O translation 放到同一边界。
本文入口
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 研究背景 | 10 / 15 方向
180

## Slide 181
解决方案
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
IOMMU 控制设备可访问地址空间
内容说明
01
IOMMU 控制设备可访问地址空间
02
`riscv_aia_2023` 作为 trusted MSI/interrupt delivery 辅助材料
核心设计拆解
01
Device DMA translation/protection
02
I/O page-table permission semantics
03
Integration point with CoVE-IO trusted device lifecycle
来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 解决方案 | 10 / 15 方向
181

## Slide 182
实验结果
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：RISC-V IOMMU specification provides the current DMA isolation substrate for CoVE-IO.
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 实验结果 | 10 / 15 方向
182

## Slide 183
文章评价
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
评价：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：CoVE-IO 中 DMA isolation 和 I/O translation 的标准支撑点。
02
局限性：IOMMU 不是单独的 confidential I/O 方案，也不覆盖 device identity、SPDM/TDISP 或 link security。
03
商业化潜力：适合服务器设备直通与多租户 DMA 管控；风险在配置完整性、固件测量和 verifier 可见性。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
CoVE-IO 中 DMA isolation 和 I/O translation 的标准支撑点。
主要局限
IOMMU 不是单独的 confidential I/O 方案，也不覆盖 device identity、SPDM/TDISP 或 link security。
商业落地
适合服务器设备直通与多租户 DMA 管控；风险在配置完整性、固件测量和 verifier 可见性。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E0
来源：RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 文章评价 | 10 / 15 方向
183

## Slide 184
方向总结
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE：开创/基础入口，E1 / 同行评审改进证据。
02
RISC-V CoVE-IO 规范草案：代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
03
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO：当前 SOTA/补充边界，E0 / Spec-standard SOTA。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
sIOPMP: scalable I/O protection for TEE
开创/基础入口
sIOPMP is a peer-reviewed mechanism starting point for RISC-V trusted...
RISC-V CoVE-IO 规范草案
代表性改进
CoVE-IO and TEE-I/O draft is the current standards-track SOTA for...
RISC-V IOMMU 支撑 CoVE-IO
当前 SOTA/补充边界
RISC-V IOMMU specification provides the current DMA isolation substrate...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
RISC-V CoVE-IO / TEE-I/O | 方向总结 | 10 / 15 方向
184

## Slide 185
11
DIRECTION
Memory encryption / integrity / replay protection
避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
主讲材料
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques
E2 / Background substrate
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence
E4 / Industry evidence
方向开场 | Memory encryption / integrity / replay protection | 11 / 15 方向
185

## Slide 186
方向开场
Memory encryption / integrity / replay protection：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Memory encryption / integrity / replay protection 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
02
固定三篇主讲材料；`riscv_ap_tee_2024` 作为 AP-TEE/CoVE lifecycle auxiliary，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques
开创/基础入口
E2 / Background substrate
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness
代表性改进
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence
当前 SOTA/补充边界
E4 / Industry evidence
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Memory encryption / integrity / replay protection | 方向开场 | 11 / 15 方向
186

## Slide 187
内容摘要
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
综述 memory encryption 的威胁模型、技术路线和性能/安全权衡
内容说明
01
综述 memory encryption 的威胁模型、技术路线和性能/安全权衡
02
Henson 2014 is the background starting point for secure memory encryption, integrity, and...
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
SoK/综述
证据等级
E2 / Background substrate
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques｜证据等级：E2 / Background substrate
Memory encryption / integrity / replay protection | 内容摘要 | 11 / 15 方向
187

## Slide 188
研究背景
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
Full disk encryption 不能保护运行时 DRAM、bus 和 DMA 路径上的明文
内容说明
01
Full disk encryption 不能保护运行时 DRAM、bus 和 DMA 路径上的明文
02
access control 与 encryption/integrity/replay 是不同问题
问题边界
维度
说明
保护对象
Memory encryption / integrity / replay protection
传统瓶颈
避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
本文入口
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques
证据限制
E2 / Background substrate
来源：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques｜证据等级：E2 / Background substrate
Memory encryption / integrity / replay protection | 研究背景 | 11 / 15 方向
188

## Slide 189
解决方案
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
按硬件增强、OS 辅助、专用设备与 cryptographic memory controller 路线组织 taxonomy，并解释 encryption、authentication、attestation...
内容说明
01
按硬件增强、OS 辅助、专用设备与 cryptographic memory controller 路线组织 taxonomy，并解释 encryption...
核心设计拆解
01
Off-chip memory confidentiality threat model
02
Memory authentication and integrity taxonomy
03
Counter/freshness/replay-protection tradeoff
来源：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques｜证据等级：E2 / Background substrate
Memory encryption / integrity / replay protection | 解决方案 | 11 / 15 方向
189

## Slide 190
实验结果
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
规范/Survey，无新实验；Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：Henson 2014 is the background starting point for secure memory encryption...
03
证据等级：E2 / Background substrate；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E2 / Background substrate
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques｜证据等级：E2 / Background substrate
Memory encryption / integrity / replay protection | 实验结果 | 11 / 15 方向
190

## Slide 191
文章评价
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E2 / Background substrate
评价：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：最适合给本方向提供概念边界，防止把 PMP/GPT/IOPMP 写成 encryption。
02
局限性：2014 时间截面早于 SEV-SNP、TDX、Arm CCA、RISC-V CoVE 和 CXL/PCIe IDE。
03
商业化潜力：可作为架构设计 checklist；风险是单独引用会遗漏现代 confidential VM ownership metadata。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
最适合给本方向提供概念边界，防止把 PMP/GPT/IOPMP 写成 encryption。
主要局限
2014 时间截面早于 SEV-SNP、TDX、Arm CCA、RISC-V CoVE 和 CXL/PCIe IDE。
商业落地
可作为架构设计 checklist；风险是单独引用会遗漏现代 confidential VM ownership metadata。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E2
来源：Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques｜证据等级：E2 / Background substrate
Memory encryption / integrity / replay protection | 文章评价 | 11 / 15 方向
191

## Slide 192
内容摘要
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Bonsai Merkle Trees use counter/tree metadata to detect tamper and replay, anchoring memory freshness evidence.
内容说明
01
Counter/tree metadata detects tamper and replay
02
Provides peer-reviewed evidence for memory integrity and freshness
03
Peer-reviewed Bonsai Merkle Tree mechanism anchor for memory integrity, freshness, and...
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness｜证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Memory encryption / integrity / replay protection | 内容摘要 | 11 / 15 方向
192

## Slide 193
研究背景
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Encryption alone cannot detect stale or modified memory values returned by an untrusted memory system.
内容说明
01
Encryption alone cannot detect stale or modified memory values
02
Freshness requires integrity trees, counters, or authenticated roots
问题边界
维度
说明
保护对象
Memory encryption / integrity / replay protection
传统瓶颈
避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
本文入口
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness
证据限制
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness｜证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Memory encryption / integrity / replay protection | 研究背景 | 11 / 15 方向
193

## Slide 194
解决方案
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Address-independent seed encryption and Bonsai Merkle Trees reduce secure-processor integrity-tree overhead.
内容说明
01
Address-independent seed encryption reduces OS friction
02
Bonsai Merkle Trees authenticate counter metadata and root state
核心设计拆解
01
AISE counter-mode seed
02
BMT over encryption counters
03
root MAC for replay/tamper detection
来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness｜证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Memory encryption / integrity / replay protection | 解决方案 | 11 / 15 方向
194

## Slide 195
实验结果
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
MICRO 2007 peer-reviewed paper reports secure-processor simulation results and reduced memory-integrity...
内容说明
01
MICRO 2007 peer-reviewed secure-processor simulation
02
Historical performance numbers are lineage evidence, not direct CCA/SEV-SNP product...
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness｜证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Memory encryption / integrity / replay protection | 实验结果 | 11 / 15 方向
195

## Slide 196
文章评价
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Moves the section anchor from vendor/spec contrast back to peer-reviewed memory-integrity and freshness...
内容说明
01
设计优势：Moves the section anchor from vendor/spec contrast back to peer-reviewed...
02
局限性：Secure-processor lineage is not the same as a modern confidential-VM product...
03
商业化潜力：Useful for memory-controller integrity-tree design; productization depends on...
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
Moves the section anchor from vendor/spec contrast back to peer-reviewed...
主要局限
Secure-processor lineage is not the same as a modern confidential-VM product...
商业落地
Useful for memory-controller integrity-tree design; productization depends on...
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E1
来源：Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness｜证据等级：E1 / Peer-reviewed mechanism anchor
Memory encryption / integrity / replay protection | 文章评价 | 11 / 15 方向
196

## Slide 197
内容摘要
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / Industry evidence
SEV-SNP 在 encrypted VM 基础上加入 secure nested paging 与完整性相关保护，减少 host-controlled metadata 风险
内容说明
01
SEV-SNP 在 encrypted VM 基础上加入 secure nested paging 与完整性相关保护，减少 host-controlled metadata 风险
02
AMD SEV-SNP remains industry evidence for modern VM memory-integrity deployment, but not...
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
厂商白皮书
证据等级
E4 / Industry evidence
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence｜证据等级：E4 / Industry evidence
Memory encryption / integrity / replay protection | 内容摘要 | 11 / 15 方向
197

## Slide 198
研究背景
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / Industry evidence
早期 encrypted VM 面临 nested page table、reverse map metadata、replay/alias 和。
内容说明
01
早期 encrypted VM 面临 nested page table、reverse map metadata、replay/alias 和 malicious...
问题边界
维度
说明
保护对象
Memory encryption / integrity / replay protection
传统瓶颈
避免把 access control、ownership、encryption、integrity、freshness/replay 混写。
本文入口
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence
证据限制
E4 / Industry evidence
来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence｜证据等级：E4 / Industry evidence
Memory encryption / integrity / replay protection | 研究背景 | 11 / 15 方向
198

## Slide 199
解决方案
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / Industry evidence
引入 secure nested paging、RMP 等机制，把 memory ownership/validation 与 encrypted VM lifecycle 结合
内容说明
01
引入 secure nested paging、RMP 等机制，把 memory ownership/validation 与 encrypted VM lifecycle 结合
核心设计拆解
01
Secure Nested Paging
02
Reverse Map Table / memory ownership metadata
03
Integrity-oriented VM isolation controls
来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence｜证据等级：E4 / Industry evidence
Memory encryption / integrity / replay protection | 解决方案 | 11 / 15 方向
199

## Slide 200
实验结果
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / Industry evidence
厂商技术材料，无独立学术实验
内容说明
01
厂商技术材料，无独立学术实验
02
只能作为产业机制和部署 evidence
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E4 / Industry evidence
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence｜证据等级：E4 / Industry evidence
Memory encryption / integrity / replay protection | 实验结果 | 11 / 15 方向
200

## Slide 201
文章评价
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E4 / Industry evidence
展示 memory encryption 从 confidentiality 走向 integrity/metadata protection 的。
内容说明
01
设计优势：展示 memory encryption 从 confidentiality 走向 integrity/metadata protection 的商用方向。
02
局限性：Vendor whitepaper 不是 peer-reviewed proof，也不证明所有 SEV-SNP 部署抵抗实现攻击或侧信道。
03
商业化潜力：具有真实云平台相关性；风险在供应商绑定、固件/微码版本和 verifier policy 透明度。
04
证据边界：E4 / Industry evidence；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
展示 memory encryption 从 confidentiality 走向 integrity/metadata protection 的商用方向。
主要局限
Vendor whitepaper 不是 peer-reviewed proof，也不证明所有 SEV-SNP 部署抵抗实现攻击或侧信道。
商业落地
具有真实云平台相关性；风险在供应商绑定、固件/微码版本和 verifier policy 透明度。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E4
来源：AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence｜证据等级：E4 / Industry evidence
Memory encryption / integrity / replay protection | 文章评价 | 11 / 15 方向
201

## Slide 202
方向总结
Memory encryption / integrity / replay protection：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Memory encryption / integrity / replay protection 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques：开创/基础入口，E2 / Background substrate。
02
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness：代表性改进，E1 / Peer-reviewed mechanism anchor。
03
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence：当前 SOTA/补充边界，E4 / Industry evidence。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
Memory Encryption: A Survey of Existing Techniques
开创/基础入口
Henson 2014 is the background starting point for secure memory...
Bonsai Merkle Trees for memory integrity and freshness
代表性改进
Peer-reviewed Bonsai Merkle Tree mechanism anchor for memory integrity...
AMD SEV-SNP industry memory-integrity evidence
当前 SOTA/补充边界
AMD SEV-SNP remains industry evidence for modern VM memory-integrity...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Memory encryption / integrity / replay protection | 方向总结 | 11 / 15 方向
202

## Slide 203
12
DIRECTION
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA
说明 data path 不再局限于 CPU 本地内存，confidential boundary 必须跨 fabric 建模。
主讲材料
Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL
E1 系统论文 / Background substrate
Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments
E1 系统论文 / Background substrate
ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA
E1 系统论文 / Background substrate
方向开场 | Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 12 / 15 方向
203

## Slide 204
方向开场
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
这个方向讨论的是高性能 memory/fabric data path 如何把 confidential boundary 推出 CPU 本地内存。
内容说明
01
DirectCXL 证明 CXL.mem 可以让 host 通过 load/store 直接访问远端内存资源，核心变量是 latency 和 copy path。
02
CXL-Tiers 讨论云虚拟化里本地 DRAM 与 CXL capacity tier 的 placement、隔离和尾部性能问题。
03
ODRP 说明 RDMA remote paging 的瓶颈不只是数据传输，还包括远端内存分配、MNode CPU 与 utilization。
04
三篇都属于 data-path/fabric substrate：能解释为何需要跨 fabric 建模，但不能单独证明 CCA/CoVE confidential I/O 安全性。
三条 data-path 演进线
2022 DirectCXL
CXL.mem direct load/store
2705 cycles RDMA vs 328 cycles CXL
2024 CXL-Tiers
CXL.memory tiering for VMs
82% workloads <=5% slowdown
2025 ODRP
programmable RDMA remote paging
1.72x-12x utilization gain
来源：本页只建立方向边界；性能数字分别来自三篇论文的摘要、Figure 6/10、Figure 5/10/12、Figure 7/9。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 方向开场 | 12 / 15 方向
204

## Slide 205
内容摘要
Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
DirectCXL 的核心贡献不是“更快网络”，而是把远端内存变成 host 可直接 load/store 的 CXL.mem 地址空间。
内容说明
01
论文提出 directly accessible memory disaggregation：host processor complex 通过 CXL.mem 直连 remote memory resources。
02
与 RDMA 路径相比，DirectCXL 不把数据先搬到 host DRAM 或 RNIC memory region，而是把 HDM 映射进系统地址空间。
03
作者还补了当时缺失的系统软件：Linux 5.13 runtime、cxl-namespace、segment table 和 mmap 接口。
04
在本 survey 中，它是 fabric data-path 基础论文，不是 confidential I/O 或 device trust 论文。
RDMA copy path vs CXL.mem direct path
RDMA disaggregation
page fault / object request
host runtime copies to RNIC MR
network transfer
memory-node runtime or RNIC
remote memory
copy + software fabric intervention
DirectCXL
load/store
CXL root port
CXL switch
HDM address translation
remote DRAM
address-mapped access, no host-memory copy
来源：重绘自 DirectCXL Figure 1 与 Figure 2-Figure 4；未复制原论文图片。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 内容摘要 | 12 / 15 方向
205

## Slide 206
研究背景
Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
传统 memory disaggregation 的主要成本来自 page/object 软件路径，而不是单纯的链路带宽。
内容说明
01
page-based 方案依赖虚拟内存和 swap/page-fault，把页从 host 与 memory node 之间搬运，透明但有 page fault、I/O amplification 和 context switch。
02
object-based 方案用 key-value 或对象接口绕开部分地址转换成本，但要求应用改接口，语义依赖应用。
03
两类方案通常仍依赖 RDMA 或类似 DMA 协议，仍需要 memory region、metadata、copy 和 runtime 参与。
04
因此论文的背景问题是：能否让远端内存像系统内存一样被 CPU 直接访问。
传统路径的三类开销
路径
优势
主要成本
对 confidential data path 的含义
Page-based
应用透明
page fault、swap、copy、context switch
敏感页会被软件路径和远端节点状态影响
Object-based
可避开部分 VM 开销
应用改造、对象语义绑定
只能保护被重写接口覆盖的数据
DirectCXL 目标
load/store-like
CXL/PCIe latency 和 HDM 管理
fabric 成为内存边界的一部分
来源：矩阵依据 DirectCXL Section 1-2 的 related-work 分类和 Figure 1 的 RDMA 路径重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 研究背景 | 12 / 15 方向
206

## Slide 207
解决方案
Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
DirectCXL 的设计妙处是把远端 DRAM 暴露为 HDM，并用 CXL switch/runtime 管理 namespace，而不是让远端 CPU 管数据。
内容说明
01
CXL device 是被动内存模块：CXL controller 解析 CXL flits，将地址转换后交给内部 DRAM controllers。
02
host kernel 在 PCIe enumeration 后映射 BAR/HDM，CPU 访问 HDM system memory 时请求经 root port 转成 CXL flit。
03
CXL switch 用 virtual hierarchy 和 routing table 连接 host 与 CXL device；runtime 用 /dev/directcxl、ioctl、cxl-namespace 和 mmap 暴露给应用。
04
这个方案的逻辑是把 copy path 改成 address path，把 memory node computing resource 从关键路径拿掉。
DirectCXL 访问机制
01
应用 mmap cxl-namespace
02
CPU load/store 到 HDM system memory
03
Root Port 转成 CXL flit
04
CXL switch virtual hierarchy 路由
05
CXL controller 访问远端 DRAM
06
数据沿 CXL path 返回 CPU cache
来源：机制图按 DirectCXL Figure 2-Figure 5 重绘，保留 HDM、switch、runtime 三个关键对象。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 解决方案 | 12 / 15 方向
207

## Slide 208
实验结果
Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
DirectCXL 的实测收益集中在 64B load latency 与真实 workload：RDMA 2705 cycles，DirectCXL 328 cycles，并带来约 3x 应用性能。
内容说明
01
64B read latency 中，RDMA 路径约 2705 cycles，DirectCXL.memory load request 约 328 cycles，论文报告 8.3x faster。
02
从 memory hierarchy 看，RDMA 比 DirectCXL 慢 6.2x；DirectCXL 仍比 local DRAM 慢，瓶颈主要来自 PCIe/CXL IP。
03
真实 workload 中，DirectCXL 相对 RDMA-based memory disaggregation 平均约 3x 性能提升。
04
这些数据证明的是 fabric access path 的性能差异，不证明链路加密、设备身份或多租户隔离。
DirectCXL 关键实验数字
RDMA 64B read
2705 cycles
baseline
DirectCXL 64B load
328 cycles
8.3x faster in Fig.6
RDMA vs DirectCXL hierarchy
6.2x slower
Fig.8/Table 2
real workload speedup
about 3x
Fig.10/conclusion
来源：实验图按 DirectCXL Figure 6、Figure 8/Table 2、Figure 10 的数字重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 实验结果 | 12 / 15 方向
208

## Slide 209
文章评价
Direct Access, High-Performance Memory Disaggregation with DirectCXL：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
DirectCXL 很适合说明 CXL 会改变内存边界，但它缺少 confidential I/O 所需的身份、加密和 lifecycle 证据。
内容说明
01
优点：问题切得准，系统原型覆盖 CXL device、switch、runtime 和 workload 评估，能支撑 memory fabric substrate 的叙事。
02
不足：论文目标是性能和 disaggregation，不覆盖 CXL IDE、SPDM/TDISP、attestation、multi-tenant memory ownership 或 verifier policy。
03
商业潜力：CXL.memory expansion/pooling 有明确数据中心价值，DirectCXL 的 namespace/runtime 思路可转化为平台管理接口。
04
落地风险：真实商用环境还需要链路保护、设备身份、热插拔/故障恢复、资源隔离和运维可观测性。
商业化判断
维度
判断
强项
CXL.mem direct access 和 runtime 原型可解释 memory pooling 性能价值
短板
不处理 device identity、link encryption、TDISP 或 verifier policy
可落地场景
云内存扩展、CXL pool 管理、远端内存性能建模
不能承担的 claim
不能单独证明 confidential I/O 或 CCA/CoVE data-path 安全
来源：评价结合 DirectCXL conclusion 与本仓库 evidence boundary，不添加论文未声称的安全结论。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 文章评价 | 12 / 15 方向
209

## Slide 210
内容摘要
Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
CXL-Tiers 的关键不是“用 CXL 扩内存”，而是在 VM 云环境里把硬件 tiering 与软件隔离策略组合起来。
内容说明
01
论文提出 Intel Flat Memory Mode：在 memory controller 内以 cache-line 粒度管理 local DRAM 与 CXL.memory。
02
硬件 tiering 避免 hypervisor/OS 用 page-table 扫描、PTE poisoning 或 instruction sampling 追踪 hotness。
03
Memstrata 是轻量 multi-tenant allocator，用 slowdown estimator 和 dedicated local pages 缓解 outlier VM。
04
在本报告中，它说明 fabric memory 与 VM resource management 的冲突，但仍不是 confidential boundary 证明。
硬件 tiering + 软件 isolation
01
CXL capacity tier 扩展 VM 可见内存
02
Memory controller cache-line swap local/CXL lines
03
mixed mode 保留 dedicated local DRAM
04
Memstrata 预测 VM slowdown
05
allocator 把 local pages 给 outlier VM
来源：机制图重绘自 CXL-Tiers Figure 3、Figure 4 和 Figure 8。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 内容摘要 | 12 / 15 方向
210

## Slide 211
研究背景
Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
虚拟化让软件 memory tiering 很难做对：guest 不配合、page 粒度太粗、host 追踪成本又高。
内容说明
01
云平台希望用 CXL.memory 降低成本和 embodied carbon，但 CXL 访问延迟高于本地 DRAM。
02
软件 tiering 需要追踪 hotness：PTE 扫描、PTE poisoning 或 instruction sampling 在 VM 场景里有开销、兼容性和隐私问题。
03
page 级 placement 假设页内访问有空间局部性，但 VM 的 free-page randomization、warm VM 和 huge page 会破坏这个假设。
04
论文给出的设计目标包括 unmodified VM、低 host overhead、不增加 cross-VM interference、接近 local DRAM 性能。
VM 场景下 software tiering 的失配
问题
论文中的原因
对 confidential VM 的启发
host CPU 成本
细粒度 hotness 追踪要扫描 PTE 或触发 fault
不能让不可信 host 为性能频繁窥视 guest 行为
隐私/兼容性
instruction sampling 不支持或不适合 VM
telemetry 本身可能成为信任边界问题
placement 粒度
2MB/1GB page 会混合 hot/cold cache lines
ownership 与 placement 不能只按页粗糙绑定
cross-VM interference
VM 会竞争 local DRAM capacity
资源调度会影响机密 workload 尾部性能
来源：背景矩阵依据 CXL-Tiers Section 2 与 Figure 1-Figure 2 重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 研究背景 | 12 / 15 方向
211

## Slide 212
解决方案
Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
Flat Memory Mode 把细粒度 placement 放到 memory controller，Memstrata 只处理 VM 间 performance isolation。
内容说明
01
hardware-tiered NUMA node 将 local DRAM 与 CXL.memory 组合成软件可见的 aggregate capacity，并在 cache-line 粒度交换。
02
mixed mode 额外暴露 dedicated local memory NUMA node，为 cache-unfriendly 或 latency-sensitive VM 预留稳定本地页。
03
Memstrata 读取 performance events，用 random forest slowdown estimator 识别 outlier VM，并迁移 dedicated local pages。
04
妙处是分工清楚：硬件处理行级 hotness，软件处理多租户公平和 outlier 缓解。
Memstrata 控制回路
01
VM runs on HW-tiered + dedicated local memory
02
collect per-VM performance events
03
predict slowdown >5%
04
rank outlier VMs
05
migrate dedicated local pages
06
reduce tail slowdown without guest cooperation
来源：控制回路按 CXL-Tiers Figure 8、Figure 9 和 Listing 1 重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 解决方案 | 12 / 15 方向
212

## Slide 213
实验结果
Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
CXL-Tiers 的实验结论很具体：mixed mode 中 82% workloads 不超过 5% slowdown，Memstrata 把 realistic multi-VM outlier 从 35% 压到 <6%。
内容说明
01
单 VM 115 workloads 中，mixed mode 下 82% workload slowdown <=5%，95% workload slowdown <=10%，但 outlier 可达 34%。
02
multi-VM 场景中，Memstrata 可以识别 outlier 并迁移 dedicated local pages，把 worst-case slowdown 从 35% 降到小于 6%。
03
Memstrata 的最大 CPU overhead 是 single core 的 4%，内存开销约 110 MB。
04
这些数据证明 CXL tiering 能接近 local DRAM，但也显示 resource-management policy 会决定尾部体验。
CXL-Tiers 关键实验数字
mixed-mode workloads <=5% slowdown
82%
115 workloads
mixed-mode workloads <=10% slowdown
95%
single VM distribution
outlier before policy
up to 34-35%
tail risk
after Memstrata
<6%
realistic multi-VM
CPU overhead
4% of one core
manager + ML model
来源：实验条形图按 CXL-Tiers abstract、Figure 5、Figure 10-Figure 12 和正文数值重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 实验结果 | 12 / 15 方向
213

## Slide 214
文章评价
Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
CXL-Tiers 最接近云平台落地，但它解决的是 performance isolation，不是机密内存 ownership 或 link trust。
内容说明
01
优点：真实 CXL hardware prototype、115 workloads、multi-VM outlier 实验和 Azure production motivation，让商业可信度强。
02
不足：Intel Flat Memory Mode 依赖特定处理器/MC 能力，且论文不解决 CXL IDE keying、attestation、device assignment 或 confidential VM ownership。
03
商业潜力：CXL capacity tier 能直接服务云成本、内存扩容和碳排优化，Memstrata 可作为 hypervisor 管理层策略。
04
对机密计算的价值：它提示 host placement policy 与 confidential boundary 之间会有冲突，需要把资源管理和安全证据分开写。
落地潜力与边界
维度
判断
最强证据
真实 CXL prototype + 115 workloads + multi-VM 实验
商业场景
云 VM memory expansion、DRAM cost/carbon reduction、tail-performance control
安全缺口
不覆盖 IDE/SPDM/TDISP、attestation、ownership lifecycle
对本报告的作用
支撑 fabric memory resource-management 问题，不支撑 confidential I/O 安全证明
来源：评价基于 CXL-Tiers conclusion/discussion 和本仓库 background-substrate 证据边界。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 文章评价 | 12 / 15 方向
214

## Slide 215
内容摘要
ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
ODRP 的贡献是把 remote paging 的内存管理也搬进 RNIC data path，而不是只用 RDMA 加速数据搬运。
内容说明
01
论文目标是 swap-based memory disaggregation：CNode 透明地把 cold pages swap 到 MNode。
02
传统 one-sided RDMA 适合读写远端 buffer，但不擅长动态 memory allocation/deallocation。
03
ODRP 用 RDMA WR chain 在 RNIC 上实现 load、mapped store、unmapped store、invalidate 等 frontswap API。
04
结果是 page granularity remote memory management、zero MNode CPU usage 和接近 coarse-grained one-sided RDMA 的性能。
ODRP high-level path
01
Linux frontswap request on CNode
02
CNode backend computes TT entry / request type
03
RDMA SEND triggers WR chain
04
RNIC reads TT and page queue
05
RNIC loads/stores/allocates 4KB page
06
MNode CPU stays off the data path
来源：机制图按 ODRP Figure 3 和 Table 2 重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 内容摘要 | 12 / 15 方向
215

## Slide 216
研究背景
ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
RDMA remote paging 的核心 tradeoff 是：static one-sided 快但浪费内存，dynamic/two-sided 节省内存却吃掉 MNode CPU。
内容说明
01
one-sided static 预注册大 slab，runtime 不用 MNode CPU，但 internal fragmentation 导致 remote memory utilization 低。
02
one-sided dynamic 细化 allocation 粒度，但 memory registration 是 control path 操作，4KB 或 1MB MR 注册代价很高。
03
two-sided 可做到 4KB 粒度，但每次 swap 请求都要 MNode CPU 参与，CPU 很快成为瓶颈。
04
ODRP 的研究问题是：能否同时获得 fine-grained utilization、zero MNode CPU 和 good performance。
RDMA alternatives tradeoff
方案
memory utilization
MNode CPU
性能风险
one-sided static
低，slab over-provision
低
浪费 remote memory
one-sided dynamic
中，1MB slab 仍有碎片
高，MR registration
allocation 队列和 CPU bottleneck
two-sided
高，4KB 粒度
很高，每次 swap 参与
CPU 饱和后延迟放大
ODRP
高，4KB page
接近 0
WR chain complexity
来源：矩阵重绘自 ODRP Table 1、Figure 1 和 Section 2.2-2.3。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 研究背景 | 12 / 15 方向
216

## Slide 217
解决方案
ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
ODRP 的设计妙处是 client-assisted WR chains：CNode 做轻量判断，RNIC 执行 TT/page-queue 操作，MNode CPU 不进关键路径。
内容说明
01
MNode 把内存切成 4KB pages，用 FIFO free page queue 管空闲页，并为每个 CNode 维护 translation table。
02
CNode backend 维护 allocation bitmap，提前判断 mapped/unmapped store，避免 WR chain 内额外分支。
03
RNIC WR chain 用 READ/WRITE/CAS/FAA 等 primitives 实现 page load、mapped store、unmapped store、invalidate。
04
EndianSwap、Modulo WR 和 WR recycling 是为克服 RNIC semantics 限制而做的工程设计。
CNode-assisted WR chain
01
CNode computes tt_addr and store type
02
RECV fills WR arguments
03
READ TT entry or free-page queue
04
FAA updates queue head/tail when allocating/freeing
05
WRITE page data and completion signal
06
CNode helps recycle consumed WRs
来源：WR-chain 图按 ODRP Figure 4-Figure 6 和 Section 4.3-4.4 重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 解决方案 | 12 / 15 方向
217

## Slide 218
实验结果
ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
ODRP 的实验重点是三件事同时成立：1.72x-12x utilization gain、zero MNode CPU、真实应用 0.8%-14.6% overhead。
内容说明
01
与 one-sided static 相比，ODRP 实现 1.72x 到 12x remote memory utilization 提升；与 one-sided dynamic 相比最多 1.82x。
02
ODRP 和 one-sided static 都绕过 runtime MNode CPU；dynamic/two-sided 在多 CNode 时会饱和 MNode CPU。
03
真实应用 overhead 范围约 0.8%-14.6%，swap-intensive Kmeans 的 overhead 约 14.2%。
04
8 CNodes 时 ODRP 达到 one-sided static 约 87.3% 的 swap throughput，同时显著改善 utilization。
ODRP 关键实验数字
utilization gain vs one-sided static
1.72x-12x
Fig.7
runtime MNode CPU
zero
RNIC offload
application overhead
0.8%-14.6%
real-world apps
Kmeans overhead
14.2%
swap-intensive
swap throughput at 8 CNodes
87.3% of static
Fig.9
来源：实验图按 ODRP abstract、Figure 7、Figure 8、Figure 9 和正文数值重绘。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 实验结果 | 12 / 15 方向
218

## Slide 219
文章评价
ODRP: on-demand remote paging with programmable RDMA：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 系统论文 / Background substrate
ODRP 很适合说明 SmartNIC/RNIC 可成为 memory-management actor，但它也暴露了 endpoint trust 和 state recovery 的新边界。
内容说明
01
优点：问题定义清晰，真正把 allocation/deallocation 从 control path 推到 data path，且用 commodity RDMA hardware。
02
不足：WR-chain 编程复杂，empty free queue、CNode crash、TT recovery 等 corner cases 仍需 MNode CPU 或额外 recovery 逻辑。
03
商业潜力：适合 remote memory、SmartNIC/DPU offload 和低 CPU memory pooling 场景。
04
安全边界：论文不提供 attested endpoint、encrypted link、buffer revocation policy、trusted vNIC/vSwitch 或 confidential VM ownership 证明。
落地潜力与安全边界
维度
判断
最强贡献
RNIC data path 同时处理 memory access 和 management
工程复杂度
WR chain、EndianSwap、Modulo、recycle、crash recovery
可落地场景
remote memory pool、SmartNIC/DPU offload、CPU-light MNode
安全缺口
endpoint identity、link encryption、attestation、buffer lifecycle
来源：评价依据 ODRP Section 4.5、Section 6、conclusion 与本仓库 confidential-I/O 证据边界。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 文章评价 | 12 / 15 方向
219

## Slide 220
方向总结
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
三篇论文共同说明 data path 已经从本地 DRAM 扩展到 CXL/RDMA fabric；下一步安全问题是证明这个 fabric path 可信。
内容说明
01
DirectCXL 优化 latency：把远端内存访问从 copy/runtime path 改成 CXL.mem address path。
02
CXL-Tiers 优化 VM resource management：用硬件 tiering 处理 cache-line hotness，用 Memstrata 管 outlier VM。
03
ODRP 优化 utilization 与 MNode CPU：用 RNIC WR chain 做 page-granular remote memory management。
04
这些都还缺 confidential I/O 组合证据：CXL IDE/PCIe IDE、SPDM/TDISP、device attestation、CCA/CoVE memory ownership 与 verifier policy。
本方向结论矩阵
论文
解决的 data-path 问题
没有解决的 confidential-I/O 问题
DirectCXL
CXL.mem latency / direct access
IDE keying、device identity、TDISP lifecycle
CXL-Tiers
VM tiering / performance isolation
confidential ownership 与 host placement policy 一致性
ODRP
remote paging utilization / MNode CPU
attested RNIC/DPU、encrypted link、buffer revocation
后续组合
CXL/RDMA fabric 可作为高性能底座
必须接 SPDM/TDISP/CCA/CoVE 证据链
来源：总结页使用三篇论文实验结果与证据等级边界。
Memory / I/O fabrics: CXL、PCIe IDE、RDMA | 方向总结 | 12 / 15 方向
220

## Slide 221
13
DIRECTION
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint
把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
主讲材料
SPDM device identity and measurement
E0 / Spec-standard SOTA
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle
E3 / 草案/未批准规范
Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
方向开场 | Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 13 / 15 方向
221

## Slide 222
方向开场
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
02
固定三篇主讲材料；TLS+RA 作为 endpoint/channel-binding 主证据，FOLIO、SEV-TIO、TDISP/TDISP XT 和 BlueField DPU evidence 为 auxiliary/contrast。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
SPDM device identity and measurement
开创/基础入口
E0 / Spec-standard SOTA
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle
代表性改进
E3 / 草案/未批准规范
Separate but Together: TLS channel binding with remote...
当前 SOTA/补充边界
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 方向开场 | 13 / 15 方向
222

## Slide 223
内容摘要
SPDM device identity and measurement：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
SPDM 定义 device/component identity、measurement、capability negotiation、certificate/challenge 和 key exchange
内容说明
01
SPDM 定义 device/component identity、measurement、capability negotiation...
02
SPDM is the first-party specification foundation for device identity, measurement, and...
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E0 / Spec-standard SOTA
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：SPDM device identity and measurement｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 内容摘要 | 13 / 15 方向
223

## Slide 224
研究背景
SPDM device identity and measurement：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
Confidential workload 使用真实设备时，不能只相信 host 枚举出的 PCIe requester ID、VF 配置或驱动状态
内容说明
01
Confidential workload 使用真实设备时，不能只相信 host 枚举出的 PCIe requester ID、VF 配置或驱动状态
问题边界
维度
说明
保护对象
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint
传统瓶颈
把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
本文入口
SPDM device identity and measurement
证据限制
E0 / Spec-standard SOTA
来源：SPDM device identity and measurement｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 研究背景 | 13 / 15 方向
224

## Slide 225
解决方案
SPDM device identity and measurement：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
通过 requester/responder 协议、certificate chain、measurement blocks、transcript 和 secured session 建立 device trust...
内容说明
01
通过 requester/responder 协议、certificate chain、measurement blocks、transcript 和 secured...
核心设计拆解
01
Device certificate and measurement retrieval
02
Challenge-response and transcript binding
03
Key exchange for secured control messages
来源：SPDM device identity and measurement｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 解决方案 | 13 / 15 方向
225

## Slide 226
实验结果
SPDM device identity and measurement：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
规范/Survey，无新实验；SPDM device identity and measurement 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：SPDM is the first-party specification foundation for device identity, measurement...
03
证据等级：E0 / Spec-standard SOTA；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
SPDM device identity and measurement
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E0 / Spec-standard SOTA
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：SPDM device identity and measurement｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 实验结果 | 13 / 15 方向
226

## Slide 227
文章评价
SPDM device identity and measurement：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E0 / Spec-standard SOTA
评价：SPDM device identity and measurement 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：是 CoVE-IO、TDISP、PCIe IDE keying 和 vendor device attestation 的共同 device-evidence 底座。
02
局限性：单独成功的 SPDM session 不能证明 TDI state、IOMMU/IOPMP policy、IDE link 或 device firmware 隔离正确。
03
商业化潜力：适合 fleet-scale device attestation；风险在证书供应链、measurement schema 和 firmware update...
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
是 CoVE-IO、TDISP、PCIe IDE keying 和 vendor device attestation 的共同。
主要局限
单独成功的 SPDM session 不能证明 TDI state、IOMMU/IOPMP policy、IDE link 或 device...
商业落地
适合 fleet-scale device attestation；风险在证书供应链、measurement schema 和 firmware...
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E0
来源：SPDM device identity and measurement｜证据等级：E0 / Spec-standard SOTA
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 文章评价 | 13 / 15 方向
227

## Slide 228
内容摘要
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
CoVE-IO 把 TVM trusted I/O 拆成 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、IOMMU、trusted MSI 和 CoVE ABI
内容说明
01
CoVE-IO 把 TVM trusted I/O 拆成 TDI/TDM/DSM、SPDM、TDISP、PCIe IDE、IOMMU、trusted MSI 和 CoVE ABI
02
RISC-V CoVE-IO draft maps SPDM and TDISP-style ideas into the RISC-V TEE-I/O track.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
规范/标准材料
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 内容摘要 | 13 / 15 方向
228

## Slide 229
研究背景
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
TVM/Realm 使用设备时，需要把 device interface identity、DMA/MMIO、interrupt delivery 和 PCIe/CXL link 放到同一边界
内容说明
01
TVM/Realm 使用设备时，需要把 device interface identity、DMA/MMIO、interrupt delivery 和 PCIe/CXL link 放。
问题边界
维度
说明
保护对象
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint
传统瓶颈
把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
本文入口
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 研究背景 | 13 / 15 方向
229

## Slide 230
解决方案
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
用 CoVE-IO draft 描述 RISC-V confidential I/O lifecycle
内容说明
01
用 CoVE-IO draft 描述 RISC-V confidential I/O lifecycle
02
TDISP/TDISP XT 只作为公开 metadata 辅助，不推断 gated normative rules
核心设计拆解
01
TDI/TDM/DSM and TSM/RDSM lifecycle
02
SPDM plus TDISP plus PCIe IDE composition
03
IOMMU/IOPMP/AIA trusted DMA and interrupt substrate
来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 解决方案 | 13 / 15 方向
230

## Slide 231
实验结果
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
规范/Survey，无新实验；CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle 只支撑术语、taxonomy、接口语义或证据边界。
内容说明
01
本页不展示独立系统实验，也不把二手归纳写成一手结果。
02
可支撑：RISC-V CoVE-IO draft maps SPDM and TDISP-style ideas into the RISC-V TEE-I/O track.
03
证据等级：E3 / Draft-not-ratified；来源状态：本地 PDF 已核验。
04
涉及具体平台、协议状态或数值时，转到原始论文、官方规范或厂商材料核验。
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 实验结果 | 13 / 15 方向
231

## Slide 232
文章评价
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
评价：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle 适合做 taxonomy/规范入口；规范/Survey，无新实验，不能替代一手系统证据。
内容说明
01
设计优势：给 RISC-V TVM trusted I/O 提供最完整的公开 draft 架构入口。
02
局限性：v0.3.0 未 ratified，TDISP/XT 规范不可公开复核，不能写成 production CoVE-IO stack。
03
商业化潜力：指向 vendor NIC/DPU/accelerator assignment；风险在 SPDM证书、TDISP state、IDE key、ATS/PRI 和。
04
规范/Survey，无新实验；具体平台结论转到一手材料核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
给 RISC-V TVM trusted I/O 提供最完整的公开 draft 架构入口。
主要局限
v0.3.0 未 ratified，TDISP/XT 规范不可公开复核，不能写成 production CoVE-IO stack。
商业落地
指向 vendor NIC/DPU/accelerator assignment；风险在 SPDM证书、TDISP state、IDE key...
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E3
来源：CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 文章评价 | 13 / 15 方向
232

## Slide 233
内容摘要
Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
TLS+RA binds an application secure channel to an attested TEE endpoint, anchoring endpoint/channel-binding...
内容说明
01
Binds an application secure channel to an attested TEE endpoint
02
Anchors endpoint/channel-binding evidence
03
Peer-reviewed endpoint/channel-binding evidence for integrating remote attestation into TLS.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote...｜证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 内容摘要 | 13 / 15 方向
233

## Slide 234
研究背景
Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
SPDM and TDISP can identify device/control-plane state, but they do not prove where an application TLS...
内容说明
01
SPDM and TDISP identify device/control-plane state
02
Application TLS needs binding to attestation evidence and workload identity
问题边界
维度
说明
保护对象
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint
传统瓶颈
把 SPDM/TDISP/PCIe IDE/attested TLS 与 trusted device lifecycle 组合起来写。
本文入口
Separate but Together: TLS channel binding with remote...
证据限制
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote...｜证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 研究背景 | 13 / 15 方向
234

## Slide 235
解决方案
Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Integrate remote-attestation evidence into the TLS handshake or certificate path so the channel and TEE state...
内容说明
01
Integrate remote-attestation evidence into TLS
02
Bind channel endpoint, TEE measurement, and verifier policy
核心设计拆解
01
TLS endpoint and attestation binding
02
certificate/evidence composition
03
relying-party verification policy
来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote...｜证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 解决方案 | 13 / 15 方向
235

## Slide 236
实验结果
Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
USENIX ATC 2025 peer-reviewed system paper provides a TLS+RA prototype and evaluation.
内容说明
01
USENIX ATC 2025 peer-reviewed prototype and evaluation
02
Supports endpoint/channel binding, not SPDM/TDISP device identity or DMA protection
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Separate but Together: TLS channel binding with remote...
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote...｜证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 实验结果 | 13 / 15 方向
236

## Slide 237
文章评价
Separate but Together: TLS channel binding with remote attestation：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Fits the protocol/device-endpoint 主讲定位 better than FOLIO, which is a trusted-I/O contrast paper.
内容说明
01
设计优势：Fits the protocol/device-endpoint 主讲定位 better than FOLIO, which is a trusted-I/O...
02
局限性：TLS+RA does not solve device assignment, TDISP state, IDE link protection, or...
03
商业化潜力：Useful for confidential service onboarding and key release; risks remain in...
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
Fits the protocol/device-endpoint 主讲定位 better than FOLIO, which is a...
主要局限
TLS+RA does not solve device assignment, TDISP state, IDE link protection, or...
商业落地
Useful for confidential service onboarding and key release; risks remain in...
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E1
来源：Separate but Together: TLS channel binding with remote...｜证据等级：E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 文章评价 | 13 / 15 方向
237

## Slide 238
方向总结
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
SPDM device identity and measurement：开创/基础入口，E0 / Spec-standard SOTA。
02
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle：代表性改进，E3 / 草案/未批准规范。
03
Separate but Together: TLS channel binding with remote...：当前 SOTA/补充边界，E1 / Peer-reviewed endpoint channel-binding evidence。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
SPDM device identity and measurement
开创/基础入口
SPDM is the first-party specification foundation for device identity...
CoVE-IO and TDISP trusted-device lifecycle
代表性改进
RISC-V CoVE-IO draft maps SPDM and TDISP-style ideas into the RISC-V...
Separate but Together: TLS channel binding with remote...
当前 SOTA/补充边界
Peer-reviewed endpoint/channel-binding evidence for integrating remote...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Confidential I/O protocol、trusted device interface、network endpoint | 方向总结 | 13 / 15 方向
238

## Slide 239
14
DIRECTION
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm CCA accelerator。
主讲材料
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE
E1 / 基础证据 peer-reviewed
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices
E1 / 同行评审改进证据
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA
E1 / 同行评审改进证据
方向开场 | Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 14 / 15 方向
239

## Slide 240
方向开场
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm CCA accelerator。
02
固定三篇主讲材料；`sang2025portal`、`deng2022strongbox`、`nvidia_bluefield_operation_2025` 作为辅助对比，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE
开创/基础入口
E1 / 基础证据 peer-reviewed
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices
代表性改进
E1 / 同行评审改进证据
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA
当前 SOTA/补充边界
E1 / 同行评审改进证据
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 方向开场 | 14 / 15 方向
240

## Slide 241
内容摘要
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据 peer-reviewed
HETEE 用 rack-level security controller 与 PCIe fabric 动态隔离 GPU/FPGA/TPU 等。
内容说明
01
HETEE 用 rack-level security controller 与 PCIe fabric 动态隔离 GPU/FPGA/TPU 等 accelerator
02
HETEE is a foundational peer-reviewed work for heterogeneous CPU-accelerator TEEs.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 基础证据 peer-reviewed
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE｜证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 内容摘要 | 14 / 15 方向
241

## Slide 242
研究背景
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据 peer-reviewed
CPU TEE 不能天然保护 accelerator offload path，敏感数据进入 GPU、driver、PCIe fabric 或 remote resource pool 后仍可能暴露
内容说明
01
CPU TEE 不能天然保护 accelerator offload path，敏感数据进入 GPU、driver、PCIe fabric 或 remote resource...
问题边界
维度
说明
保护对象
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
传统瓶颈
从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm...
本文入口
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE
证据限制
E1 / 基础证据 peer-reviewed
来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE｜证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 研究背景 | 14 / 15 方向
242

## Slide 243
解决方案
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据 peer-reviewed
Security Controller 作为 thin TCB 管理 accelerator assignment、加密认证、remote attestation、secure cleanup 和资源回收
内容说明
01
Security Controller 作为 thin TCB 管理 accelerator assignment、加密认证、remote attestation、secure...
核心设计拆解
01
Rack-level Security Controller
02
PCIe ExpressFabric accelerator assignment
03
Remote attestation and secure cleanup lifecycle
来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE｜证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 解决方案 | 14 / 15 方向
243

## Slide 244
实验结果
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据 peer-reviewed
真实硬件原型
内容说明
01
真实硬件原型
02
论文报告 ResNet152 inference 最大 throughput overhead 2.17%，training 最大 overhead 0.95%
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 基础证据 peer-reviewed
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE｜证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 实验结果 | 14 / 15 方向
244

## Slide 245
文章评价
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 基础证据 peer-reviewed
accelerator confidential offload 的 foundational baseline，说明 CPU TEE 边界可以被。
内容说明
01
设计优势：accelerator confidential offload 的 foundational baseline，说明 CPU TEE 边界可以被。
02
局限性：早于 SPDM/TDISP/CoVE-IO，不能当作 modern trusted I/O 标准或 vendor DPU attestation proof。
03
商业化潜力：适合启发 DPU/SmartNIC security-controller 设计；风险在集中 TCB、设备固件可信和 production lifecycle 复杂度。
04
证据边界：E1 / Foundational peer-reviewed；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
accelerator confidential offload 的 foundational baseline，说明 CPU TEE 边界可以被。
主要局限
早于 SPDM/TDISP/CoVE-IO，不能当作 modern trusted I/O 标准或 vendor DPU attestation proof。
商业落地
适合启发 DPU/SmartNIC security-controller 设计；风险在集中 TCB、设备固件可信和 production...
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：HETEE: rack-scale heterogeneous TEE｜证据等级：E1 / 基础证据 peer-reviewed
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 文章评价 | 14 / 15 方向
245

## Slide 246
内容摘要
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
CloudScale 用 cloud-scale Security Controller 桥接 TEE-enabled nodes 与 legacy non-TEE DSA/NPU/GPU nodes
内容说明
01
CloudScale 用 cloud-scale Security Controller 桥接 TEE-enabled nodes 与 legacy non-TEE...
02
Cloud-scale acceleration work is a peer-reviewed 2024 SOTA item for confidential...
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 内容摘要 | 14 / 15 方向
246

## Slide 247
研究背景
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
数据中心中多数 DSA 节点没有 TEE 能力
内容说明
01
数据中心中多数 DSA 节点没有 TEE 能力
02
用户要在 accelerator 性能与敏感数据保护之间取舍
问题边界
维度
说明
保护对象
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
传统瓶颈
从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm...
本文入口
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 研究背景 | 14 / 15 方向
247

## Slide 248
解决方案
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
SC 作为 TEE proxy 执行 access control、attestation、key exchange 和 encrypted/authenticated data path
内容说明
01
SC 作为 TEE proxy 执行 access control、attestation、key exchange 和 encrypted/authenticated data...
核心设计拆解
01
Cloud-scale Security Controller
02
TEE / non-TEE DSA pool attestation
03
Encrypted and authenticated offload path
来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 解决方案 | 14 / 15 方向
248

## Slide 249
实验结果
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
论文报告 AI、Redis、file-system workloads 平均 1.5-5% overhead，并扩展到 2236 concurrent NPUs running CNNs
内容说明
01
论文报告 AI、Redis、file-system workloads 平均 1.5-5% overhead，并扩展到 2236 concurrent NPUs running...
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 实验结果 | 14 / 15 方向
249

## Slide 250
文章评价
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
把 accelerator TEE 从单机扩展到 cloud-scale heterogeneous DSA pool
内容说明
01
设计优势：把 accelerator TEE 从单机扩展到 cloud-scale heterogeneous DSA pool。
02
局限性：SC 正确性和供应链可信是硬假设；不替代 SPDM/TDISP/PCIe IDE/IOMMU 或 vendor DPU RoT。
03
商业化潜力：贴近云 DPU/SmartNIC/NPU resource-pool 问题；风险在多租户编排、热插拔、failure isolation 和 production...
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
把 accelerator TEE 从单机扩展到 cloud-scale heterogeneous DSA pool。
主要局限
SC 正确性和供应链可信是硬假设；不替代 SPDM/TDISP/PCIe IDE/IOMMU 或 vendor DPU RoT。
商业落地
贴近云 DPU/SmartNIC/NPU resource-pool 问题；风险在多租户编排、热插拔、failure isolation 和。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E1
来源：CloudScale confidential computing with heterogeneous devices｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 文章评价 | 14 / 15 方向
250

## Slide 251
内容摘要
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
CAGE 用 Arm CCA GPC/GPT 与 Monitor-side shadow task 保护 Realm 使用 GPU/FPGA accelerator 的 workflowow
内容说明
01
CAGE 用 Arm CCA GPC/GPT 与 Monitor-side shadow task 保护 Realm 使用 GPU/FPGA accelerator 的。
02
CAGE is a recent peer-reviewed SOTA item for GPU accelerator enclaves.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 内容摘要 | 14 / 15 方向
251

## Slide 252
研究背景
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
Arm CCA 保护 Realm memory，但 untrusted accelerator driver/runtime 会处理 code、metadata、MMIO、DMA buffer 和 completion...
内容说明
01
Arm CCA 保护 Realm memory，但 untrusted accelerator driver/runtime 会处理 code、metadata、MMIO、DMA...
问题边界
维度
说明
保护对象
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload
传统瓶颈
从 rack-level accelerator TEE 走向 cloud-scale DSA/NPU/GPU pool 与 Arm...
本文入口
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 研究背景 | 14 / 15 方向
252

## Slide 253
解决方案
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
用 shadow task、Monitor verification、GPC/GPT protection 和 accelerator-specific cleanup，把真实 accelerator task 从。
内容说明
01
用 shadow task、Monitor verification、GPC/GPT protection 和 accelerator-specific cleanup，把真实。
核心设计拆解
01
Shadow task and Monitor-side verification
02
GPC/GPT protected accelerator buffers
03
GPU/FPGA workflowow-specific cleanup
来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 解决方案 | 14 / 15 方向
253

## Slide 254
实验结果
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
论文报告 GPU benchmark 开销 0.58%-5.31%，FPGA benchmark 开销 9.61%-16.30%，TCB 增量约。
内容说明
01
论文报告 GPU benchmark 开销 0.58%-5.31%，FPGA benchmark 开销 9.61%-16.30%，TCB 增量约 1301 LoC + 140 LoC
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 实验结果 | 14 / 15 方向
254

## Slide 255
文章评价
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
当前 Arm CCA GPU/FPGA confidential accelerator 的 peer-reviewed SOTA
内容说明
01
设计优势：当前 Arm CCA GPU/FPGA confidential accelerator 的 peer-reviewed SOTA。
02
局限性：Device identity、SPDM/TDISP、production CCA hardware、复杂多租户 accelerator scheduling 和侧信道仍。
03
商业化潜力：可迁移到 DPU/SmartNIC packet-processing rules、queue descriptors 和 TLS keys；风险在 TCB 增量、设备身。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
当前 Arm CCA GPU/FPGA confidential accelerator 的 peer-reviewed SOTA。
主要局限
Device identity、SPDM/TDISP、production CCA hardware、复杂多租户 accelerator...
商业落地
可迁移到 DPU/SmartNIC packet-processing rules、queue descriptors 和 TLS keys；风险在。
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E1
来源：CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 文章评价 | 14 / 15 方向
255

## Slide 256
方向总结
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE：开创/基础入口，E1 / 基础证据 peer-reviewed。
02
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices：代表性改进，E1 / 同行评审改进证据。
03
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA：当前 SOTA/补充边界，E1 / 同行评审改进证据。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
HETEE: rack-scale heterogeneous TEE
开创/基础入口
HETEE is a foundational peer-reviewed work for heterogeneous...
CloudScale confidential computing with heterogeneous devices
代表性改进
Cloud-scale acceleration work is a peer-reviewed 2024 SOTA item for...
CAGE confidential accelerator workflowow for Arm CCA
当前 SOTA/补充边界
CAGE is a recent peer-reviewed SOTA item for GPU accelerator enclaves.
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
Accelerator / DPU / SmartNIC confidential offload | 方向总结 | 14 / 15 方向
256

## Slide 257
15
DIRECTION
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential storage 分开写。
主讲材料
S-NIC: SmartNIC function isolation
E1 / 同行评审改进证据
TNIC: trusted NIC architecture
E1 / 同行评审改进证据
Hazel: secure disaggregated storage data path
E3 / 草案/未批准规范
方向开场 | SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 15 / 15 方向
257

## Slide 258
方向开场
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path：方向开场
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path 的核心是先界定保护对象、管理边界和证据强度，再用三篇主讲材料串起技术演进。
内容说明
01
把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential storage 分开写。
02
固定三篇主讲材料；`nvidia_bluefield_operation_2025` 与 `khalilov2024osmosis` 作为辅助材料，不计入三篇主讲。
03
先讲方向痛点和设计轴，再逐篇说明贡献、限制、证据强度和可落地条件。
04
对规范、Survey、draft、vendor evidence 保持显式标注，避免把背景材料写成一手系统证明。
三篇主讲材料的分工
论文
定位
证据边界
S-NIC: SmartNIC function isolation
开创/基础入口
E1 / 同行评审改进证据
TNIC: trusted NIC architecture
代表性改进
E1 / 同行评审改进证据
Hazel: secure disaggregated storage data path
当前 SOTA/补充边界
E3 / 草案/未批准规范
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 方向开场 | 15 / 15 方向
258

## Slide 259
内容摘要
S-NIC: SmartNIC function isolation：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
S-NIC 提出 virtual smart NIC，用硬件隔离 SmartNIC 上的 network functions
内容说明
01
S-NIC 提出 virtual smart NIC，用硬件隔离 SmartNIC 上的 network functions
02
sNIC is the foundational peer-reviewed systems paper for cloud SmartNIC isolation.
证据定位
字段
内容
论文定位
开创/基础入口
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：S-NIC: SmartNIC function isolation｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 内容摘要 | 15 / 15 方向
259

## Slide 260
研究背景
S-NIC: SmartNIC function isolation：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC/DPU 上运行 packet processing、DPI、NAT、storage offload 后，NIC OS 和其他租户。
内容说明
01
SmartNIC/DPU 上运行 packet processing、DPI、NAT、storage offload 后，NIC OS 和其他租户函数可能泄漏或篡改 state
问题边界
维度
说明
保护对象
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
传统瓶颈
把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential...
本文入口
S-NIC: SmartNIC function isolation
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：S-NIC: SmartNIC function isolation｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 研究背景 | 15 / 15 方向
260

## Slide 261
解决方案
S-NIC: SmartNIC function isolation：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
用 memory denylist、locked TLB、cache partitioning、accelerator virtualization、DMA isolation、bus arbitration 和。
内容说明
01
用 memory denylist、locked TLB、cache partitioning、accelerator virtualization、DMA isolation...
核心设计拆解
01
Virtual SmartNIC launch/destroy lifecycle
02
Memory denylist, locked TLB, and DMA isolation
03
Cache partitioning, accelerator virtualization, and bus arbitration
来源：S-NIC: SmartNIC function isolation｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 解决方案 | 15 / 15 方向
261

## Slide 262
实验结果
S-NIC: SmartNIC function isolation：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
论文报告硬件面积约 +8.89%，功耗约 +11.45%，function throughput worst-case 下降小于 1.7%
内容说明
01
论文报告硬件面积约 +8.89%，功耗约 +11.45%，function throughput worst-case 下降小于 1.7%
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
S-NIC: SmartNIC function isolation
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：S-NIC: SmartNIC function isolation｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 实验结果 | 15 / 15 方向
262

## Slide 263
文章评价
S-NIC: SmartNIC function isolation：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
为 secure vNIC/vSwitch/offload 提供清晰的 NIC-local resource ownership baseline
内容说明
01
设计优势：为 secure vNIC/vSwitch/offload 提供清晰的 NIC-local resource ownership baseline。
02
局限性：没有真实 production NIC silicon，也不是完整 VM/Realm trusted I/O 或 SPDM/TDISP lifecycle。
03
商业化潜力：可指导 DPU tenant network-function isolation；落地风险在资源利用率、function chaining 和 vendor...
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
为 secure vNIC/vSwitch/offload 提供清晰的 NIC-local resource ownership baseline。
主要局限
没有真实 production NIC silicon，也不是完整 VM/Realm trusted I/O 或 SPDM/TDISP lifecycle。
商业落地
可指导 DPU tenant network-function isolation；落地风险在资源利用率、function chaining 和。
讲稿定位
开创/基础入口; 证据强度 E1
来源：S-NIC: SmartNIC function isolation｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 文章评价 | 15 / 15 方向
263

## Slide 264
内容摘要
TNIC: trusted NIC architecture：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
TNIC 在 NIC 级别构建 minimal silicon root-of-trust，为可信分布式系统提供 transferable authentication 和 non-equivocation
内容说明
01
TNIC 在 NIC 级别构建 minimal silicon root-of-trust，为可信分布式系统提供 transferable authentication 和。
02
TNIC is a peer-reviewed ASPLOS 2025 SOTA trusted NIC system.
证据定位
字段
内容
论文定位
代表性改进
材料类型
系统论文
证据等级
E1 / 同行评审改进证据
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：TNIC: trusted NIC architecture｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 内容摘要 | 15 / 15 方向
264

## Slide 265
研究背景
TNIC: trusted NIC architecture：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
CPU TEE 在跨节点网络 I/O 中 TCB 大、性能差、异构性高，无法作为统一 network trust substrate
内容说明
01
CPU TEE 在跨节点网络 I/O 中 TCB 大、性能差、异构性高，无法作为统一 network trust substrate
问题边界
维度
说明
保护对象
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
传统瓶颈
把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential...
本文入口
TNIC: trusted NIC architecture
证据限制
E1 / 同行评审改进证据
来源：TNIC: trusted NIC architecture｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 研究背景 | 15 / 15 方向
265

## Slide 266
解决方案
TNIC: trusted NIC architecture：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
在 NIC hardware 上实现最小安全 primitive、kernel-bypass stack 和可验证协议
内容说明
01
在 NIC hardware 上实现最小安全 primitive、kernel-bypass stack 和可验证协议
02
用 Tamarin 验证核心性质
核心设计拆解
01
NIC-level silicon root-of-trust
02
Transferable authentication and non-equivocation
03
Tamarin-verified protocol core and kernel-bypass stack
来源：TNIC: trusted NIC architecture｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 解决方案 | 15 / 15 方向
266

## Slide 267
实验结果
TNIC: trusted NIC architecture：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
论文报告相比 CPU-centric TEE systems 最多 6x 性能提升，硬件 TCB 约 2,114 LoC，并用 Tamarin 验。
内容说明
01
论文报告相比 CPU-centric TEE systems 最多 6x 性能提升，硬件 TCB 约 2,114 LoC，并用 Tamarin 验证核心性质
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
TNIC: trusted NIC architecture
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E1 / 同行评审改进证据
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：TNIC: trusted NIC architecture｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 实验结果 | 15 / 15 方向
267

## Slide 268
文章评价
TNIC: trusted NIC architecture：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E1 / 同行评审改进证据
为 network endpoint root-of-trust 提供 peer-reviewed SOTA 和形式化验证证据
内容说明
01
设计优势：为 network endpoint root-of-trust 提供 peer-reviewed SOTA 和形式化验证证据。
02
局限性：不保护 workload memory，也不替代 SPDM/TDISP、IOMMU、link encryption 或 device lifecycle 标准。
03
商业化潜力：可成为 SmartNIC local root 的学术蓝图；风险在 silicon provisioning、证书链和云厂商互操作。
04
证据边界：E1 / Peer-reviewed SOTA；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
为 network endpoint root-of-trust 提供 peer-reviewed SOTA 和形式化验证证据。
主要局限
不保护 workload memory，也不替代 SPDM/TDISP、IOMMU、link encryption 或 device lifecycle 标准。
商业落地
可成为 SmartNIC local root 的学术蓝图；风险在 silicon provisioning、证书链和云厂商互操作。
讲稿定位
代表性改进; 证据强度 E1
来源：TNIC: trusted NIC architecture｜证据等级：E1 / 同行评审改进证据
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 文章评价 | 15 / 15 方向
268

## Slide 269
内容摘要
Hazel: secure disaggregated storage data path：内容摘要
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
Hazel 为 NVMe-oF disaggregated storage 提供 confidentiality、integrity 和 freshness，并利用 BlueField-3 offload 降低开销
内容说明
01
Hazel 为 NVMe-oF disaggregated storage 提供 confidentiality、integrity 和 freshness，并利用。
02
Hazel is retained as a draft SOTA item for trusted NIC and secure storage data paths.
证据定位
字段
内容
论文定位
当前 SOTA/补充边界
材料类型
系统论文
证据等级
E3 / 草案/未批准规范
来源状态
本地 PDF 已核验
来源：Hazel: secure disaggregated storage data path｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 内容摘要 | 15 / 15 方向
269

## Slide 270
研究背景
Hazel: secure disaggregated storage data path：研究背景
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
confidential workload 使用远端存储时，本地 dm-crypt/dm-integrity/dm-x 难以保持性能、扩展性和 replay freshness
内容说明
01
confidential workload 使用远端存储时，本地 dm-crypt/dm-integrity/dm-x 难以保持性能、扩展性和 replay freshness
问题边界
维度
说明
保护对象
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path
传统瓶颈
把 NIC-local root、secure offload、resource management 与 confidential...
本文入口
Hazel: secure disaggregated storage data path
证据限制
E3 / 草案/未批准规范
来源：Hazel: secure disaggregated storage data path｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 研究背景 | 15 / 15 方向
270

## Slide 271
解决方案
Hazel: secure disaggregated storage data path：解决方案
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
counter leasing、NVMe metadata、Hazel Merkle Tree、metadata cache、eventual consistency 和 DPU crypto offload
内容说明
01
counter leasing、NVMe metadata、Hazel Merkle Tree、metadata cache、eventual consistency 和 DPU...
核心设计拆解
01
Counter leasing and KBS/TEE-assisted control path
02
NVMe metadata plus Hazel Merkle Tree freshness
03
BlueField-3 crypto offload for NVMe-oF data path
来源：Hazel: secure disaggregated storage data path｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 解决方案 | 15 / 15 方向
271

## Slide 272
实验结果
Hazel: secure disaggregated storage data path：实验结果
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
arXiv preprint 提供 NVMe-oF storage 原型评估，报告常见路径 1%-2% overhead，IO500 平均约 6.。
内容说明
01
arXiv preprint 提供 NVMe-oF storage 原型评估，报告常见路径 1%-2% overhead，IO500 平均约 6.3%，YCSB p99...
02
小随机 freshness I/O 是弱点
实验/证据边界
对象
可支撑
边界
数据/来源
Hazel: secure disaggregated storage data path
本地 PDF 已核验
Baseline/对照
以论文或规范原文为准
不跨材料外推
指标/对象
只使用当前来源可证明的信息
E3 / 草案/未批准规范
使用边界
可进入本方向演进图
不能替代更强证据
来源：Hazel: secure disaggregated storage data path｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 实验结果 | 15 / 15 方向
272

## Slide 273
文章评价
Hazel: secure disaggregated storage data path：文章评价
来源状态：本地 PDF 已核验
E3 / 草案/未批准规范
把 confidential computing 的 storage data path、freshness 和 DPU offload 放到同一。
内容说明
01
设计优势：把 confidential computing 的 storage data path、freshness 和 DPU offload 放到同一系统原型中。
02
局限性：仍是 preprint；没有把 BlueField DPU attestation、SPDM/TDISP/NVMe-oF endpoint identity 完整闭环。
03
商业化潜力：接近云上 confidential storage 需求；风险在 crash consistency、KBS/DPU 运维和 production endpoint...
04
证据边界：E3 / Draft-not-ratified；本地 PDF 已核验。
文章评价
维度
判断
设计优势
把 confidential computing 的 storage data path、freshness 和 DPU offload 放到同一系统原型中。
主要局限
仍是 preprint；没有把 BlueField DPU attestation、SPDM/TDISP/NVMe-oF endpoint...
商业落地
接近云上 confidential storage 需求；风险在 crash consistency、KBS/DPU 运维和 production...
讲稿定位
当前 SOTA/补充边界; 证据强度 E3
来源：Hazel: secure disaggregated storage data path｜证据等级：E3 / 草案/未批准规范
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 文章评价 | 15 / 15 方向
273

## Slide 274
方向总结
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path：方向总结
方向综述：主讲材料与公开来源综合
方向综述
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path 的结论是：三篇主讲材料共同给出技术演进，但仍要用证据等级约束每个结论。
内容说明
01
S-NIC: SmartNIC function isolation：开创/基础入口，E1 / 同行评审改进证据。
02
TNIC: trusted NIC architecture：代表性改进，E1 / 同行评审改进证据。
03
Hazel: secure disaggregated storage data path：当前 SOTA/补充边界，E3 / 草案/未批准规范。
04
本方向结论：先用三篇主讲材料建立演进关系，再用证据等级控制机制、实验和商业化结论。
本方向方法对比
论文
定位
选择理由
S-NIC: SmartNIC function isolation
开创/基础入口
sNIC is the foundational peer-reviewed systems paper for cloud SmartNIC...
TNIC: trusted NIC architecture
代表性改进
TNIC is a peer-reviewed ASPLOS 2025 SOTA trusted NIC system.
Hazel: secure disaggregated storage data path
当前 SOTA/补充边界
Hazel is retained as a draft SOTA item for trusted NIC and secure...
来源：论文原文、官方规范或公开材料｜证据等级：见本页 badge
SmartNIC / trusted NIC / secure storage data path | 方向总结 | 15 / 15 方向
274

## Slide 275
全局总结
可信执行边界正在从 CPU 内部隔离扩展到完整数据路径。
技术结论
01
早期 TEE 主要解决 CPU 与内存隔离。
02
新一代机密计算必须纳入设备、DMA、interrupt 和远端 verifier。
03
Arm CCA 与 RISC-V CoVE/AP-TEE 代表架构级 confidential VM 路线。
04
可信 I/O 仍处在规范与系统原型共同演进阶段。
研究空白
01
统一的 device identity、lifecycle 与 attestation 语义仍不成熟。
02
可信 I/O 的性能、安全和可部署性需要更多公开系统评测。
03
异构设备与存储路径中的 TCB 划分仍缺少通用框架。
04
未来工作应同时关注规范互操作、真实工作负载和端到端证据链。
全局总结 | 研究启示 | 15 / 15 方向
275